询价采购文件

项目编号：NTSTZFCG 20180501

项目名称：南通苏通科技产业园区实验学校电子阅览室设备及安装

采 购 人：南通苏通科技产业园区实验学校

2018年 5 月7日

电子阅览室设备及安装采购询价公告

询价编号：NTSTZFCG 20180501

# 一、南通苏通科技产业园区实验学校根据政府采购管理的有关规定，就南通苏通科技产业园区实验学校电子阅览室设备及安装项目进行询价采购。

二、投标单位要求：

1、必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的单位，必须在合同履行过程中具有有效的独立法人资格。

货物采购需求：

2、投标人营业执照范围内需有的项目采购经营范围 。

3、符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定。

4、本项目不接受联合体投标。

5、在南通地区有合法登记注册的公司或分公司，具有完善的售后服务体系，能够对提供设备及系统提供全面长期优质的售后服务。

6、交货期： 自合同签订之日起30天内。

7、交货地点：业主指定。

8、验收要求：在接到供应商提出验收申请后，在7个工作日内由业主指定人员参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

9、所有报价含设备供货价格、安装工程费、辅材、运输、税金等所有费用。

10、付款方式：货物运抵现场验收无误后，10天内由买方向卖方支付合同价的50%货款； 货物安装、调试完毕，并验收合格后15天内，买方向卖方按实际供货支付至97%货款； 剩余合同总价的3 %，待质保期满（质保期两年）没有质量问题，如有索赔则完成索赔后，在一个月内支付。

# 三、主要设备参数

| 序号 | 设备名称 | 建议品牌 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云终端一体机 | 蓝鸽、锐捷、华硕 | 硬件参数： ★为简化管理维护，本次提供产品必须为集成显示器的ARM架构一体机设备（非PC），且为国内自主品牌。 云终端要求内置虚拟桌面客户端程序，能够做到免身份验证登录虚拟桌面，避免使用时的麻烦问题。 ★处理器性能不低于Cortex A9四核，主频不低于1.6GHz，要求配置内存容量≥1GB，内置存储空间≥4GB。 配置USB 2.0口≥4个，1个百兆网口，1对音频输入输出口。 要求配置显示器≥19.5英寸, 屏幕最大分辨率不低于1600*900。 显示器视角可调节，调节范围不少于-3.5°到15°。 为简化管理，云终端要求为低功耗无风扇设计，平均功耗≤16W。 配置键盘鼠标一套。 基本功能参数： 要求通过教学管理软件能够实现所有云终端一键开启硬件设备和启动虚拟桌面。 ★云终端底层系统针对教学场景进行优化，能够配合云服务器实现视频重定向技术，在云终端上能够流畅播放1080P高清视频，无明显卡顿也延迟问题。 ★部署模式必须支持在DHCP环境下的即插即用模式部署，且支持手动配置网络接口地址和虚拟桌面平台的接入地址。 管理员可通过网络对云终端集中统一升级，管理员统一设置系统升级源。 虚拟机实例管理，必须支持对用户虚拟机还原、关机、重启等电源级别操作。 ★需与原有云主机兼容，签订合同前提供针对此项目的原厂盖章3年质保函 | 36 | 台 |
| 2 | 以太网交换机 | 蓝鸽、锐捷、华硕 | 千兆交换机 ★要求云终端一体机、网络连通设备同一品牌，保证平台联动时的兼容性和可靠性 ★交换容量≥256Gbps ，转发性能≥96Mpps ，固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化SFP非复用口≥4个 支持IPv4和IPv6的静态路由，支持静态路由，支持RIP/RIPng、策略路由等三层路由协议，MAC地址≥16K 支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取 支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACL Logging、ACL Counter、ACL Remark、ACL重定向； 支持虚拟化功能 （非堆叠模块实现，不占用扩展槽）。 支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms； 支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，要求所投产品支持端口休眠； | 1 | 台 |
| 3 | 电子书（本地镜像） | 莱博锐通、明德、超星汇雅 | 一、数量及质量要求： 1．★所有电子图书必须具备合法版权，保证所供电子图书信息内容符合中华人民共和国相关法律，并保证所供产品不会引起知识产权纠纷等法律责任，具有国内、国际正式出版物标准编号。 2. ★ 所有电子图书必须为国家数字图书馆标准格式，图书内容原文原貌显示。能满足基础教育学校教育教学、教师专业成长需求。文献的组织反映师范类教育特点和使用习惯的分类体系。 3. ★必须提供不低于100万种电子图书供学校选择；近三年（2014、2015、2016）每年新增电子图书不低于2万册以上； 二、使用要求：★1. 免费提供电子图书检索及阅览平台。平台具有先进的目录导航技术及跨库检索功能，提供多种检索途径。如（支持模糊检索、全文检索、智能检索、二次检索、图文检索、检索范围限制等），方便用户快速、准确查找和定位。对检索结果可以按照需要进行排序、聚类。具有文献管理和知识关联服务。2.平台支持主流阅读浏览器及web浏览器阅读，免费提供专业图书阅读工具，图书阅读工具支持常见电子图书格式、图像格式、MP3等音频视频格式。并提供下载、打印，采集、图像剪切、读书笔记等功能，客户端不限并发用户数，无副本限制。 3.平台具有良好的开放性和兼容性，用户可自行将其它常规格式的电子资源添加到本地电子图书数据库中，并提供相关技术服务。4.提供平台与图书馆管理系统相互兼容的成功案例。在图书馆管理系统中能检索与纸质图书相关联的电子图书信息。5.提供IP地址范围识别和账号两种方式进行访问。6.提供平台配置等相关要求的建议方案。7.支持镜像模式的服务。 ★需与原有电子书平台兼容，签订合同前提供针对此项目的原厂盖章3年质保函 | 30,000 | 册 |
| 4 | 小组讨论桌 | 国产优质 | 六人小组讨论桌 | 6 | 张 |
| 5 | 学生椅 | 国产优质 | 钢制底座，网布面层转椅。 | 36 | 张 |
| 6 | 网络布线 | 国产优质 | 安装调试、系统集成； | 36 | 点 |
| 7 | 杂配件 | 国产优质 | 插座、线材、线槽 | 36 | 点 |
| 8 | 窗帘 | 国产优质 | 双层遮光窗帘 | 1 | 间 |

四、报价注意事项

（1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。

# （2）报价文件包括报价表及资格证明文件

2.1报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

2.2资格证明文件：

# ①有效的企业营业执照（副本）复印件并加盖公章；

2.3法定代表人授权委托书原件(法定代表人参加开标的除外)。

2.4递交 叁 份完整的报价文件。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称，密封袋上加盖单位公章。

2.5 ①所有投标单位须参加询价开标会，并递交投标保证金，投标保证金的形式：现金。

# ②投标保证金金额：人民币2000元/投标人，投标保证金（现金）带至开标现场，未按要求方式提交的投标保证金无效。

（3）截止时间：报价文件请于2018年5 月 14 日下午14 时 30 分密封送到南通城建工程项目管理有限公司（南通市世纪大道18号恒隆国际A座801），逾时则不予受理。

（4）投标单位在中标后需递交招标代理公司人民币3000元招标代理费。

（5）本项目最高限价： 26 万元。

（6）本货物需求一览表中所列的品牌、型号仅起参考作用，报价人可选用其他品牌、型号替代，但替代的品牌、型号在实质性要求和条件上要相当于或优于参考品牌、型号,并提供相关的权威部门证明材料，经招标人认定后方可确认报价有效。设备参数表中所含★项为必须满足项，不满足作无效标处理。

# 五、报价评审

报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。出现报价相同时（两名或多名成交候选人），则采用抽签方式确定成交供应商。

# 六、成交结果通知

（1）成交结果将通过南通经济技术开发区招标投标和政府采购网发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在收到《成交结果通知书》的5天之内与买方签订合同。

（3）合同签订之日起二日内中心备案。因采购人或市场缺货等因素不能签订合同，三日内必须书面向中心报告，三日内不报告，每延误一天扣罚10%保证金。

（4）成交供应商在签定供需合同后,务必于二十日内安装调试完毕（供需双方另有约定除外）；每延误一天扣以总价款2‰的违约金。

（5）成交供应商如不履约，且在规定供货期内不通知本中心，将每天扣以总价款1%的违约金。

# 八、本项目询价公告和中标结果公示在南通市政府采购网：http://zfcg.nantong.gov.cn/

以及苏通科技产业园官网：http://www.stpac.gov.cn/ 同时发布。

联系人：桑晖     电话：0513-85505339

苏通科技产业园政府采购中心

2018年 5 月 7 日

附件1：

报价表

设备名称：

项目编号：

投标单位(盖法人章)：               联系人：               电话：

| 货物或服务名称 | 规格型号 | 数量 | 总价（元） | 质量保证期 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 最终报价 （大写） |  |
| 报价说明：上述最终报价的供货范围详见我单位的本次响应文件。 |

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

附件2：

授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名)系          (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (单位名称)           (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加            (招标人名称)的        项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：       性别：     年龄：

身份证号码：        职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：   年    月   日

附件3：

采 购 合 同

甲方：

乙方：

根据中华人民共和国《合同法》的有关规定，以上甲、乙双方本着公正、平等和友好协商的原则，就本合同的各项条款达成一致，并签订此合同。

甲、乙双方均同意和接受本合同中所约定的各项条款；并承诺将严格遵守本合同中各项条款的内容；承诺在本合同有效期间，履行各自的责任和义务。

- 设备/设备名称、规格、单价、数量及合同总额

| 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单 位 | 单 价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总额： |  |

合同总额为人民币（大写）：

上述报价含设备供货价格、安装工程费及税金。

- 合同价格条件

  - 本合同价格为供货到现场工地，并安装调试合格的价格。

2.2本合同的价格已包括设备价格、附件和随机备件价格等完成安装所需的全部材料费、包装费、运杂费、运输保险费、资料费、安装费、调试费、配合费、保险、利润、税金、印花税、招标代理费、对招标人操作维护人员的培训费、合同包含的所有风险、责任等及投标人认为需要的其他费用等

3.产品技术和质量要求

  - 产品制造和安装符合现行国家和行业相关标准与规范。

  - 产品规格和要求等须与投标报价文件保持一致。

4交货方式、日期和地点

4.1  交货方式：乙方负责运输至甲方指定地点交货并负责卸货。

4.2  交货日期：交货及安装完成时间根据业主要求。

4.3  交货地点： 业主指定地点。

5包装及装运标志

5.1  乙方应将设备严密包装，并应根据其不同的形状和特殊特征采取措施保护其免于受潮和雨淋，应适应于多次装卸和长途运输，确保设备无任何损害地安全到达工地现场。

6运输、运费及保险

  - 由发货地到交货地的运输费用，以及到达交货地点的卸车费均由乙方承担。

  - 乙方负责承担由发货地到交货地点卸车的运费和综合保险费。

6.3    付款方式：货物运抵现场安装验收无误后，买方向卖方按实际供货支付至97%货款； 剩余合同总价的3%待质保期满（质保期两年）没有质量问题，如有索赔则完成索赔后，在一个月内支付。

7验收

7.1 设备抵达目的地，甲、乙双方应对产品的数量、规格以及质量等及时检验。如需乙方提交有关权威检测部门检验的，检验费用由乙方负责。

7.2  任何被检查出不符合合同规定的设备，甲方有权拒绝接收。乙方须在甲方要求的期限内（不长于10天）无条件替换被拒绝的不合格设备。由此产生的一切费用由乙方承担。

7.3  最终验收日期为甲方对工程进行验收合格后的实际竣工日期。

  - 工程安装符合国家现行相关验收标准和规范，保证确保甲方使用需求，通过相关主管部门验收。

8质量保证及售后服务

8.1  乙方保证本合同的设备是优质、全新未经使用过的，无损的，并在各个方面符合本合同规定的规格和质量要求。

8.2 在设备完成安装调试，并经甲方检验合格之日计起，乙方免费提供 二十四个月的质量保证期。在规定的质量保证期内乙方有义务无偿提供保修服务。

8.3  在规定的质量保证期内，乙方应对其产品由于设计、制造工艺、设备的缺陷或安装工艺，而造成的任何工程缺陷或故障负责。出现上述情况，乙方应免费负责更换有缺陷的设备。对由于直接责任造成的损失甲方保留索赔的权利。

8.4  乙方如未按约定履行保修义务，甲方有权自行保修并扣除相应质量保证金。质保金不足以支付保修费用的，甲方有权向乙方追索。未经甲方认可，乙方不得单方将包括但不限于质保金在内的一切未结款项作为确定债权转让给任何第三方。

9违约责任

9.1甲方按双方约定方式付款，逾期支付时甲方应向乙方支付逾期部分货款总额每天  1 ‰  的违约金。最多不超过逾期货款的 5% 。

9.2乙方保证按买方要求的日期、地点交货。除受公认的不可抗力因素影响外，逾期交货时乙方须向甲方支付逾期交货的合同总额每天 1 ‰  的违约金，最多不超过逾期交货的合同款的5%。（不可抗力是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况诸如战争、严重火灾、水灾，台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响；对于经营状况严重恶化或安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。）成交供应商如不履约，且在规定供货期内不通知甲方，将每天扣以总价款1%的违约金。

9.3 未经对方同意而单方面终止合同的一方向另一方支付合同总额的20(作为赔偿。

10合同的终止与赔偿

10.1如乙方所供设备质量不符合约定要求或有任何损坏，甲方有权要求乙方更换，由此造成逾期交货按10.2条约定执行。如设备质量问题严重或更换后仍不合格的，甲方有权终止合同，乙方退还甲方已付费用并赔偿因此给予买方造成的全部损失。

10.2乙方在甲方通知进货日超期10日仍然不能到货的，甲方有权认为乙方单方终止合同。乙方除退还甲方已付费用外，应支付合同总金额20% 的违约金并承担由此给甲方造成的全部损失。

10.3   乙方保证其产品完全符合政府当局的相关安全法规、规范要求。乙方应承担因其产品质量问题或制造缺陷（该种质量问题或制造缺陷应系相关部门证实或认定）引起的赔偿费用。

11. 争议的解决

甲、乙双方发生争议时，应通过友好协商解决。如协议不成，应依法向买方所在地的人民法院起诉。

12.  合同附件：无

13.  其他

13.1乙方对其提供发票之合法有效性负责。

13.2   本合同附件、补充合同及补充协议是合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

13.3 本合同采用中文书写。

13.4   本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执两份，经双方代表签字加盖公章后生效。

甲    方	：                                   乙    方	：

法定代表人	                                 法定代表人

签字（或）盖章：                               签字（或）盖章：

授权代表		       	                         授权代表

（签字）                                       （签字）

签字日期：                                     签字日期：