江苏新溢光电科技有限公司

LED照明标准定型产品出口加工基地项目

环保自主验收报告公示

目    录

- 建设项目竣工环境保护验收监测报告

- 建设项目竣工环境保护验收意见

- 其他需要说明的问题：

- 建设项目环保“三同时”执行情况总结

- 环境影响报告表批复

- 生产设备实际情况与环评批复设备清单对照表

- 主要生产设备照片

- 项目主体工程及环保设施现场彩色照片

- 厂区及周边环境平面布置图

- 厂区雨、污管网图

- 固废废处置协议

- 建设单位承诺书

- 环保规章制度

- 营业执照及法定代表人身份证复印件

171012050031

建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

（2018）恒安（验）字第（031）号

| 项目名称： | LED照明标准定型产品出口生产基地项目 |
| --- | --- |
| 委托单位： | 江苏新溢光电科技有限公司 |

江苏恒安检测技术有限公司

JiangSu HengAn Detection Technology Co., Ltd.

二〇一八年五月

承 担 单 位：江苏恒安检测技术有限公司

总经理：沈晓东

项目负责人：潘晓荣   （验监）证字第201662125号

现场负责人：高  炜   （验监）证字第201663145号

报告编制人：孙晓远   （验监）证字第201663132号

一      审：

二      审：

签      发：

参加监测人员：潘晓荣  高   炜  孙晓远  缪  睿 蒋圣博

沈伟伟  樊丽艳  刘  丹  纪冬燕 高俊杰

江苏恒安检测技术有限公司

电话：0513-68252928

传真：0513-68252966

邮编：226004

地址：南通市崇川区紫琅路28号

目   录

1．验收项目概况	1

2．验收依据	1

3．工程建设情况	3

3.1地理位置及平面布置	3

3.2建设内容	5

3.3主要原辅材料及设备	6

3.4水源及废水排放去向	7

3.5生产工艺	9

3.6项目变动情况	9

4．环境保护设施	12

4.1 污染物治理/处置设施	12

5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定	14

5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议	14

5.2审批部门审批决定	14

6．验收执行标准	17

6.1废气排放标准	17

6.2废水排放标准	17

6.3厂界噪声评价标准	17

6.4总量控制指标	19

7．验收监测内容	19

7.1废气监测	19

7.2废水监测	19

7.3噪声监测	20

8．监测分析方法和质量保证措施	22

9．验收监测结果	22

9.1生产工况	23

9.2 环境保护设施调试效果	24

10.批复执行情况	28

11.验收监测结论与建议	28

12.建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表	31

附件1：项目环评报告表批复

附件2：固废处置协议

附件3：现场照片

# 1．验收项目概况

2012年，铭冠投资有限公司在苏通科技产业园B7-1地块新注册成立江苏新溢光电科技有限公司，总投资2980万美元，新增土地30600平方米，新增建筑面积24377平方米，建设LED照明标准定型产品生产基地。项目投产后，可年产T5、T8的灯管360万只，球泡灯242万只，射灯120万只，户外照明灯12万盏。目前该公司已建设完成了T5、T8的灯管120万只，球泡灯90万只，户外照明灯8万盏。

2012年12月，江苏新溢光电科技有限公司委托南京普信环保股份有限公司完成了《江苏新溢光电科技有限公司LED照明标准定型产品出口生产基地项目环境影响报告表》的编制工作。2013年9月，苏通科技产业园规划建设环保局以苏通环表复[2013]7号文批复同意该项目建设。

根据相关要求，江苏新溢光电科技有限公司启动环保验收工作，委托江苏恒安检测技术有限公司承担其LED照明标准定型产品出口生产基地项目（T5、T8的灯管120万只，球泡灯90万只，户外照明灯8万盏）验收监测工作，我司在查阅及收集有关资料以及派员现场踏勘的基础上，编制了竣工验收监测方案，并于2018年4月12-13日进行了验收监测，现根据验收监测结果和核查情况编制本项目竣工环境保护验收监测报告表。

# 2．验收依据

（1）关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知（环办[2015]113号）；

（2）排污单位自行监测技术指南 总则（HJ819-2017）；

（3）关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知（苏环办[2018]34号）；

（4）关于公开征求《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知（征求意见稿）》意见的通知，（环办环评函[2017]1235号，2017年8月3日）；

（5）关于公开征求《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类（征求意见稿）》意见的通知（环办环评函[2017]1529号，2017年9月29日）；

（6）关于印发制浆造纸等十四个行业建设项目重大变动清单的通知，

（环办环评[2018]6号，2018年1月29日）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[1998]253号，2017年修订，2017年7月16日）；

（8）《建设项目竣工环境保护验收暂行方法》（国环规环评[2017]4号，2017年11月27日）；

（9）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环保局，苏环控[97]122号文）；

（10）《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监〔2006〕2号，2006年2月20日）；

（11）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（江苏省人大委员会，2017年6月3日修订）；

（12）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办﹝2015﹞256号，2015年10月25日）；

（13）《江苏新溢光电科技有限公司LED照明标准定型产品出口生产基地项目环境影响报告表》（南京普信环保股份有限公司，2012年12月）；

（14）苏通科技产业园规划建设环保局关于《江苏新溢光电科技有限公司LED照明标准定型产品出口生产基地项目环境影响报告表》的批复（苏通环表复[2013]7号）。

# 3．工程建设情况

## 3.1地理位置及平面布置

本项目位于南通市苏通科技产业园区清枫路6号，江苏新溢光电科技有限公司现有厂区内。项目地理位置、公司平面布置分别见图3-1、图3-2。

## 3.2建设内容

本验收项目具体工程建设情况见表3-1，建设内容见表3-2。

表3-1  建设情况表

| 序号 | 项 目 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 立项、备案 | 苏通管项[2013]26号 |
| 2 | 环评 | 南京普信环保股份有限公司于2012年12月完成本项目环评报告表的编制。 |
| 3 | 环评批复 | 苏通科技产业园规划建设环保局关于《江苏新溢光电科技有限公司LED照明标准定型产品出口生产基地项目环境影响报告表》的批复（苏通环表复[2013]7号） |
| 4 | 环保设施 设计施工单位 | - |
| 5 | 本次验收项目 建设规模 | LED照明标准定型产品出口生产基地项目（T5、T8的灯管120万只，球泡灯90万只，户外照明灯8万盏）； 本项目投资总额：2980万美元，其中环保投资：66万元，占比0.32%； |
| 6 | 破土动工及竣工时间 | - |
| 7 | 试生产时间 | - |
| 8 | 现场踏勘工程 实际建设情况 | 废水、废气等处理装置建设到位并能正常运行，实际生产能力达到设计生产规模的75%以上，基本具备“三同时”验收监测条件。 |

表3-2  建设项目主体工程产品方案

|  | 产品名称 | 产量 | 年运行时数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评 | 实际 |  |
| 2条T5、T8生产线 | T5、T8灯管 | 360万只 | 120万 | 企业目前实行的是单班工作制，由于投入自动化设备优化生产，实际年运行时间2120小时。 |
| 1条球泡灯生产线 | 球泡灯 | 242万只 | 90万 |  |
| 1条射灯生产线 | 射灯 | 120万只 | - |  |
| 1条户外照明灯生产线 | 户外照明灯 | 12万盏 | 8万 |  |

## 3.3主要原辅材料及设备

项目主要原辅材料情况具体见表3-3。

表3-3   项目主要原辅材料消耗及能耗情况

| 序号 | 名称 | 重要组分、规格、指标 | 年耗量 | 来源及运输 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  |  |
| 1 | LED小灯珠 | / | 3670万个 | 1240万个 | 国内采购，汽车运输 | 盒装 |
| 2 | 铝制灯壳 | / | 734万个 | 241万个 | 国内采购，汽车运输 | 盒装 |
| 3 | 散热器 | / | 734万个 | 241万个 | 国内采购，汽车运输 | 盒装 |
| 4 | PC板材 | PC工程塑料 | 734万个 | 241万个 | 国内采购，汽车运输 | 盒装 |
| 5 | 驱动 | / | 734万个 | 241万个 | 国内采购，汽车运输 | 盒装 |
| 6 | FR-4板 | 板厚1.6mm，导热率0.8 | 300万个 | 110万个 | 国内采购，汽车运输 | 盒装 |
| 7 | 密封圈 | 室温硫化硅橡胶 | 734万个 | 241万个 | 国内采购，汽车运输 | 桶装 |
| 8 | 导热硅脂 | 凝膏状，主要成分为有机硅酮，导热系数2.0 | 1t | 0.35T | 国内采购，汽车运输 | 桶装 |
| 9 | 焊锡 | 无铅 | 0.3t | 0.21T | 国内采购，汽车运输 | 盒装 |
| 10 | 环氧树脂 | 双组份硬性胶，无色、透明 | 0.5t | 无 | 国内采购，汽车运输 | 桶装 |
| 11 | 其他配件 | 电容器、电极管、线材、电阻等 | 若干 | 11000米 | 国内采购，汽车运输 | 盒装 |

项目主要生产设备情况具体见表3-4。

## 表3-4    本项目环评与实际生产设备一览表

| 序号 | 环评 | 实际 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 数量 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 回流焊 | 1 | 回流焊 | 1 |
| 2 | 松下SMT高速贴片机 | 1 | 松下SMT高速贴片机 | 3 |
| 3 | Ihank焊线机 | 1 | Ihank焊线机 | 5 |
| 4 | 测试机 | 1 | 测试机 | 1 |
| 5 | 油压机 | 1 | 油压机 | 0 |
| 6 | 大功率分光机 | 1 | 大功率分光机 | 0 |
| 7 | 分光机 | 1 | 分光机 | 0 |
| 8 | 包装机 | 1 | 包装机 | 1 |
| 9 | 模组生产线 | 1 | 模组生产线 | 1 |
| 10 | 装备生产线 | 1 | 装备生产线 | 1 |
| 11 | 老化设备 | 1 | 老化设备 | 1 |
| 12 | LED专用积分球 | 1 | LED专用积分球 | 2 |
| 13 | 积分球 | 1 | 积分球 | 2 |
| 14 | 接地电阻测试仪 | 1 | 接地电阻测试仪 | 1 |
| 15 | 耐压测试仪 | 1 | 耐压测试仪 | 1 |
| 16 | 全空间快速分布照度计 | 1 | 全空间快速分布照度计 | 1 |
| 17 | 光色电综合分析系统 | 1 | 光色电综合分析系统 | 1 |
| 18 | 多路温度巡检仪 | 1 | 多路温度巡检仪 | 1 |
| 19 | 智能电量测量仪 | 1 | 智能电量测量仪 | 3 |
| 20 | 智能电量测试仪 | 1 | 智能电量测试仪 |  |
| 21 | 精密数显直流稳流稳压电源 | 1 | 精密数显直流稳流稳压电源 | 1 |
| 22 | 变频交流电源 | 1 | 变频交流电源 | 1 |
| 23 | 光谱分析系统 | 1 | 光谱分析系统 | 1 |
| 24 | 高低温交变湿热试验箱 | 1 | 高低温交变湿热试验箱 | 1 |
| 25 | 结温热阻测试仪 | 1 | 结温热阻测试仪 | 1 |
| 26 | LED光强测试仪 | 1 | LED光强测试仪 | 1 |
| 27 | 智能型多功能光度计 | 1 | 智能型多功能光度计 | 1 |
| 28 | 光电参数测试仪 | 1 | 光电参数测试仪 | 1 |
| 29 | 恒温恒湿机 | 1 | 恒温恒湿机 | 1 |
| 30 | 冷热冲击机 | 1 | 冷热冲击机 | 1 |
| 31 | 老化测试仪 | 1 | 老化测试仪 | 1 |
| 32 | 光电热阻测试仪 | 1 | 光电热阻测试仪 | 0 |
| 33 | 测试、检验仪器 | 1 | 测试、检验仪器 | 1 |
| 34 | 瞬态光强测试分布系统 | 1 | 瞬态光强测试分布系统 | 1 |
| 35 | 紫外-可见-红外光谱分析仪 | 1 | 紫外-可见-红外光谱分析仪 | 0 |
| 36 | 追踪反光镜分布光度计 | 1 | 追踪反光镜分布光度计 | 0 |
| 37 | 照明LED光强/色度分布测量系统 | 1 | 照明LED光强/色度分布测量系统 | 1 |
| 38 | LED芯片发光性能测试系统 | 1 | LED芯片发光性能测试系统 | 1 |
| 39 | LED驱动及LED控制器性能测试系统 | 1 | LED驱动及LED控制器性能测试系统 | 0 |
| 40 | LED驱动及LED控制器安全测试系统 | 1 | LED驱动及LED控制器安全测试系统 | 0 |
| 41 | 色彩照度计 | 1 | 色彩照度计 | 1 |
| 42 | 变频精密稳压电源 | 1 | 变频精密稳压电源 | 1 |
| 43 | 高精度直流电源 | 1 | 高精度直流电源 | 1 |
| 44 | LED路灯在线例行光电色检测系统 | 1 | LED路灯在线例行光电色检测系统 | 1 |
| 45 | AD892固晶机 | 1 | AD892固晶机 | 0 |
| 46 | AD830固晶机 | 1 | AD830固晶机 | 0 |
| 47 | 半自动点胶机 | 1 | 半自动点胶机 | 0 |
| 48 | 全自动点胶机 | 1 | 全自动点胶机 | 0 |
| 49 | 横压机 | 1 | 横压机 | 0 |
| 50 | 真空包装机 | 1 | 真空包装机 | 0 |
| 51 | 光谱辐射分析仪 | 1 | 光谱辐射分析仪 | 0 |
| 52 | CCD光谱辐射分析仪 | 1 | CCD光谱辐射分析仪 | 0 |
| 53 | LED结温测试系统 | 1 | LED结温测试系统 | 1 |

## 3.4水源及废水排放去向

项目雨淋检测水循环使用，需定期补充新鲜水，本项目无生产废水排放，项目生活污水经化粪池处理满足接管要求后接入南通市经济技术开发区第二污水处理厂集中处理，尾水排长江。

3.5生产工艺

本项目检测、研发中心主要针对成品检测及新产品开发，本项目为LED灯具生产，LED研发过程中基本不使用化学溶剂，产生的废物主要为报废产品及零配件。

项目生产工艺流程及产污工序见图3-1。

图3-1  生产工艺流程及产污环节图

工艺说明：

1、组装：根据产品特点，依次将灯珠、板材、其他配件（电阻、电容等）、散热器等组装在一起。该装配为流水线装配，板材上预留装配槽。

2、灯头焊接：将灯头与板材焊接在一起，在该工段有焊锡烟尘（G1）产生。

3、散热器涂胶：为维持LED在适当温度下工作，因此需要在散热器上涂覆导热硅脂。导热硅脂为以有机硅酮为主要原料，添加耐热、导热性能优异的材料，制成的导热型有机硅脂状复合物，主要用于功率放大器、晶体管、电子管、CPU等电子原器件的导热及散热，从而保证电子仪器、仪表等的电气性能的稳定。导热硅脂性能温度，为凝膏状物体，常温下不挥发。

4、烤箱固胶：为使导热硅脂中的硅油挥发，将涂覆导热硅脂的半成品送入烤箱加热固化。烤箱采用电加热，加热温度约200℃，加热时间约1小时。加热过程中导热硅脂中包含的硅油等有机物质完全挥发，有机废气（以TVOC计）经烤箱配备的风机抽送后经15m高排气筒排放。

5、安装驱动：在固化后的半成品上安装驱动。

6、点亮测试：对半成品进通电，测试产品是否能够点亮。该步骤检测仅测试产品能够点亮，不测试亮度及其他指标，因此通电后查看是否点亮即可进入下一步工序。检测合格产品进入下一步工序。不合格产品报废（S1）。

7、点胶盖罩：采用环氧树脂胶将透光罩安装在灯板上，透光罩采用环氧树脂胶粘结，在常温下2-4h固化。该段工序有有机废气产生（G3）。

8、老化检测：成灯安装在老化台上，通过点灯4-8小时，用测试台检验其质量，检验合格的产品进入下一步工序，不合格产品报废（S2）。

9、常规检测：对成品进行亮度、色彩、稳定性等方面检测，合格室内灯包装入库，合格室外灯进入下一步雨淋检测。不合格产品报废（S3）。

10、雨淋检测：该检测仅针对室外灯，对室外灯进行淋雨检测测试其放水性能，将室外灯安装在雨淋台上，采用自来水喷淋1h左右。喷淋水循环使用，定期补充新鲜水。检测合格室外灯包装入库，不合格产品报废（S4）。

3.6项目变动情况

| 类别 | 苏环办[2015]256号文 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 性质 | 1.主要产品品种发生变化（变少的除外）。 | T5、T8的灯管120万只，球泡灯90万只，户外照明灯8万盏。 |
| 规模 | 2.生产能力增加30%以上 | T5、T8的灯管、球泡灯产量减少；射灯未生产；户外照明灯产量增加。 |
|  | 3.配套的仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 | 仓储未增加。 |
|  | 4.新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加；原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 生产装置有轻微变化，污染因子和污染物排放量未增加。 |
| 地点 | 5.项目重新选址 | 项目未重新选址。 |
|  | 6.在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化）导致不利环境影响显著增加。 | 总平面布置和生产装置位置未变化。 |
|  | 7.防护距离边界发生变化并新增了敏感点。 | 防护距离边界未变化。 |
|  | 8.厂外管线调整，穿越新的环境敏感环境影响或环境风险显著增大。 | 管线未调整。 |
| 生产工 艺 | 9.主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加。 | 生产工艺等无变化。 |
| 环境保护措 施 | 10.污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或污染物排放量、范围或强度增加；其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动。 | 由于加强供应商质量管理，增加自动化设备，减少残次品率，生产性固废明显减少；根据苏通园区管理要求，食堂、宿舍未建设，且生产时间减少，废水排放量相应减少。 |

综上所述，项目不属于重大变动，变更后产生的污染物对周围环境影响较小，不会改变项目周围地区当前大气、水、声环境质量的现有功能要求。建设单位应加强管理，使各项污染防治措施得到落实和实施。从环境保护角度来说，本建设项目变动是可行的。

# 4．环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

项目废水主要为生活污水。雨淋试验用水循环使用，不排放，视水量蒸发状况补充用水。项目生活污水经化粪池处理满足接管要求后接入南通市经济技术开发区第二污水处理厂集中处理。

4.1.2 废气

本项目废气主要为焊接过程中的焊接烟尘，烤箱固胶过程中的有机废气以及点胶盖罩过程中的有机废气。

表4-1 废气污染物产生及处置情况

| 种类 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 无组织 | 焊接 | 烟尘（锡及其化合物） | 周边大气环境 |
|  |  | 点胶 | TVOC |  |
|  | 有组织 | 烤箱固胶 | TVOC | 经风机抽送至15m高排气筒排放 |

4.1.3 噪声

本项目主要噪声源包括产品组装时候设备运行噪声以及风机噪声，经合理布局、厂房隔声减震后，不会造成厂界超标，

4.1.4固（液）体废物

本项目固（液）废的产生量和处置方式见表4-4。

表4-4  项目固（液）体废物产生、处置状况

| 序号 | 名称 | 废物类别 | 产生量(t/a) | 性状 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评 | 实际 |  | 环评 | 实际 |
| 1 | 不合格零部件及产品 | 99 | 2.0 | 0.25 | 固态 | 外卖 | 返回厂家 |
| 2 | 生活垃圾 | 99 | 48.0 | 2 | 固态 | 环卫部门集中处理 | 环卫部门集中处理 |

# 5建设项目环评报告表的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1建设项目环评报告表的主要结论与建议

5.1.1、项目概况

铭冠投资有限公司是在英属维尔京群岛注册的一家外资投资公司，专业从事稀土发光材料与LED照明技术领域内的投资，在LED照明与稀土发光材料领域，持续投资技术创新，取得多项产品的核心技术。

2012年，苏通科技产业园与铭冠投资有限公司本着平等互利原则签订投资意向书，由铭冠投资有限公司在苏通科技产业园B7-1地块新注册成立江苏新溢光电科技有限公司，总投资2980万美元，新增土地30600平方米，新增建筑面积24377平方米，建设LED照明标准定型产品生产基地。项目投产后，可年产T5、T8的灯管360万只，球泡灯242万只，射灯120万只，户外照明灯12万盏。目前该公司已完成了一期工程建设：T5、T8的灯管120万只，球泡灯90万只，户外照明灯8万盏。

5.1.2、与产业政策相符性

本项目生产内容不属于《外商投资产业指导目录(2011年本)》 中限制类及禁止类，属于允许类；不属于《江苏省工业结构调整指导目录》（2006）中限制类及淘汰类，属允许类；不属于《南通市工业结构调整指导目录》(2007年本)中限制或淘汰类，属于允许类项目，项目符合国家和地方产业政策。

5.1.3、选址及用地规划相容性

建设项目位于苏通科技产业园B7-1地块，新增土地30600平方米，根据苏通科技产业园规划，本项目占地类型为工业用地，项目建设符合苏通科技产业园规划要求。

根据《苏通科技产业园一期控制详细规划》，对该地块控制指标进行了规定，经对照，本项目主要经济技术指标符合该地块控制指标要求。

5.1.4、清洁生产先进性

综合本项目原材料、产品和污染物产生指标等方面考虑，建设项目的生产工艺较先进，污染物排放量较小，符合清洁生产的原则要求，体现了循环经济理念。

5.1.5、污染防治措施有效性、污染物稳定达标可行性及对环境的影响程度

（1）大气污染物

本项目在生产过程中有焊接烟尘、点胶有机废气、烤箱固胶有机废气排放，其中焊接烟尘及点胶有机废气无组织排放，通过加强通风、厂界绿化，可使厂界达到相应标准要求；固胶有机废气经风机收集后通过15m高排气筒排放，排放速率低于相应计算标准。

（2）水污染物

建设项目无生产废水排放，主要产生生活污水，产生量为8294.4t/a，经化粪池处理后接南通市经济技术开发区第二污水处理厂集中处理，污水接管量在南通市经济技术开发区第二污水处理厂处理余量以内，污水经处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江，达标排放状况下，项目少量生活污水排放对周围水环境影响较小。

（3）噪声

由预测结果可知，经建筑隔声和距离衰减后，本项目运行过程中设备噪声对厂界的噪声贡献值均较小，厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，不会降低周围环境的质量等级。

（4）固体废物

本项目产生的固体废物主要包括不合格零配件、产品和生活垃圾，边角料回收外卖；生活垃圾由环卫部门统一处理。通过以上措施，固废均可得到有效处置，不会产生二次污染。

5.1.6、总量控制可行性

本项目排放有机废气（TVOC）0.2t/a，总量在苏通科技产业园范围内平衡；产生生活污水8294.4t/a，其中最终外排环境量为COD0.4147t/a,SS0.0829t/a，NH3-N0.0415t/a，TP0.0041t/a，主要水污染物排放总量纳入南通市经济技术开发区第二污水处理厂已批总量范围内；固废可全部处置，无需申请总量。

综上所述，建设项目符合产业政策，各污染物均得到有效治理，各项污染物可以达标排放，对环境的影响较小，从环境保护的角度来讲，该项目在拟建地建设是可行的。

5.1.9建议

1、建设单位应认真尽快落实本项目的各项治理措施，确保该项目的污染物排放量达标。

2、加强车间内通风，保证良好的工作环境。

## 5.2审批部门审批决定

苏通科技产业园规划建设环保局对项目环境影响报告表批复详见附件1。

# 6．验收执行标准

## 6.1废气排放标准

项目产生的锡及其化合物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；具体排放标准见表6-1。

表6-1    大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度mg/m3 | 最高允许排放速率kg/h | 无组织排放监控浓度值mg/m3 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒m | 二级 | 监控点 | 浓度 |  |
| 锡及其化合物 | 8.5 | 15 | 0.31 | 0.24 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》二级标准 |
| TVOC | / | 15 | 3.06 | / | / | [*注] |

*注：允许排放速率按《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91 中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定方法”进行计算，公式为Q=CmRKc，其中排气筒高度15m时，R取6，建设项目Kc 取0.85，Cm 为质量标准（一次浓度限值）。

## 6.2 废水排放标准

生活污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1标准，见表6-2。

表6-2 废水排放标准

| 项目 | 接管标准（mg/L） |
| --- | --- |
| pH值 | 6-9 |
| COD | 500 |
| SS | 400 |
| NH3-N | 45 |
| TP | 8 |
| 标准来源 | GB8978-1996中三级标准及GB/T31962-2015表1标准 |

## 6.3厂界噪声评价标准

厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准

（GB12348-2008）中3类标准：见6-3。

表6-3  噪声排放标准

| 类别 | 昼间[dB(A)] | 夜间[dB(A)] | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

## 6.4总量控制指标

本项目污染物排放总量控制指标见表6-2。

表6-2   污染物总量指标

| 污染物 | 环评中接管考核量（t/a） |
| --- | --- |
| 废水量 | 8294.4 |
| COD | 3.3178 |
| SS | 1.6589 |
| NH3-N | 0.2074 |
| TP | 0.0332 |

# 7．验收监测内容

## 7.1废气监测

废气监测点位、项目和频次见表7-1，废气监测点位见图3-2。

表7-1  废气监测点位、项目和频次

| 污染源名称 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | Q1排气筒（出口） | TVOC、烟气参数 | 2天，每天3次 |
| 无组织废气 | 厂界上风向参照点G1、厂界下风向监控点G2~G4 | 锡及其化合物、TVOC |  |

## 7.2废水监测

废水监测点位、项目和频次见表7-2，废水监测点位见图3-2。

表7-2  废水监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 总排口 | pH值、COD、SS、NH3-N、TP | 2天，每天3次 |
| 雨水 | pH值、COD、SS | 2天，每天1次 |

## 7.3噪声监测

根据厂址和声源情况，本次验收监测在公司厂界设4个噪声监测点，监测二天，每天昼夜各监测一次。噪声监测点位、项目和频次见表7-3，厂界监测点位见图3-2。

表7-3  厂界噪声监测点位、项目和频次

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界 （N1－N4） | 昼夜等效(A)声级 | 监测2天， 昼夜各监测1次 |

# 8．监测分析方法和质量保证措施

## 8.1 分析方法

废气和噪声监测分析方法见表8-1

表8-1  监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | TVOC | 民用建筑工程室内环境污染控制规范 | GB50325-2010 (2013版)附录G |
|  | 锡及其化合物 | 石墨炉原子吸收分光光度法 | HJ/T 65-2001 |
| 噪声 | 等效(A)声级 | 仪器法 | GB 12348-2008 |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB 6920-1986 |
|  | COD | 快速消解分光光度法 | HJ/T 399-2007 |
|  | SS | 重量法 | GB 11901-1989 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |
|  | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T 11893-1989 |

## 8.2 质量控制

质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中9.2条款要求及国家《环境监测技术规范》执行。

监测质量保证严格按照原国家环保总局颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）的要求实施全过程的质量保证技术，样品的采集、运输、保存和分析按环保部《工业污染源现场检查技术规范》（HJ 606-2011）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）以及江苏恒安检测技术有限公司编制的质量体系文件相关要求进行。

监测人员经考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前经过校准；监测数据实行三级审核。废气采样仪器进现场前做好校核工作；噪声测量仪器性能符合GB 3875和GB/T 17181对仪器的要求，在测量前后进行声校准。本次验收质控情况见表8-2。

表8-2质量控制情况统计表

| 污染物 | 样 品 数 | 平 行 （加测）样 | 加 标 回 收 | 标 样 | 全程序空白 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现场 | 合格率（%） | 实验室 | 合格率（%） | 个数 | 合格率（%） | 个数 | 合格率（%） | 个数 | 合格率（%） |
| 废水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| pH值 | 14 | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | 2 | 100 | - | - |
| COD | 16 | 2 | 100 | 2 | 100 | - | - | 4 | 100 | 2 | 100 |
| 悬浮物 | 16 | 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 氨氮 | 10 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 4 | 100 | 2 | 100 |
| 总磷 | 10 | 2 | 100 | 2 | 100 | 2 | 100 | 4 | 100 | 2 | 100 |
| 废气 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TVOC | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 100 |
| 大气 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TVOC | 32 | 4 | 100 | - | - | - | - | - | - | 4 | 100 |

# 9．验收监测结果

## 9.1生产工况

监测期间本项目正常生产，生产负荷达88.3-124%，满足生产负荷达到75%以上的验收监测条件。监测期间本项目生产负荷详见表9-1，具体见附件2。

表9-1  监测期间项目生产负荷

| 监测 日期 | 生产产品 | 设计产量 （单位：万只/天） | 验收当天产量 （单位：只/天） | 验收当天生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018.04.12 | T5、T8灯管 | 6792 | 6200 | 91.3 |
|  | 球泡灯 | 4566 | 4400 | 96.4 |
|  | 户外照明灯 | 226 | 280 | 124 |
| 2018.04.13 | T5、T8灯管 | 6792 | 6000 | 88.3 |
|  | 球泡灯 | 4566 | 4100 | 89.8 |
|  | 户外照明灯 | 226 | 275 | 122 |

## 9.2 环境保护设施调试效果

9.2.1污染物达标排放监测结果

9.2.1.1废水

监测期间，本项目生活污水pH值、COD、SS、NH3-N、TP符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；雨水排口COD符合南通市环境质量标准。具体见表9-2。

表9-2   废水监测结果与评价

| 监测位置 | 监测日期 | pH值 | COD | SS | 氨氮 | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水排口（w1） | 4月12日 | 7.50 | 70 | 42 | 15.4 | 1.42 |
|  |  | 7.53 | 73 | 45 | 15.0 | 1.11 |
|  |  | 7.55 | 67 | 48 | 15.2 | 1.28 |
|  | 4月13日 | 7.72 | 78 | 42 | 16.8 | 1.38 |
|  |  | 7.61 | 81 | 41 | 17.9 | 1.20 |
|  |  | 7.68 | 83 | 38 | 17.7 | 1.52 |
|  | 排放标准 | 6~9 | 500 | 400 | 45 | 8 |
|  | 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 雨水排口（w2） | 4月12日 | 7.92 | 20 | 11 | - | - |
|  |  | 7.88 | 22 | 13 | - | - |
|  |  | 7.99 | 18 | 18 | - | - |
|  | 4月13日 | 7.89 | 21 | 16 | - | - |
|  |  | 7.93 | 28 | 15 | - | - |
|  |  | 7.98 | 28 | 14 | - | - |
|  | 排放标准 | - | 40 | - | - | - |
|  | 达标情况 | - | 达标 | - | - | - |

9.2.1.2废气

监测期间，本项目TVOC排放速率符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91 中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定方法”进行计算产生的限值；

监测期间，本项目无组织锡及其化合物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；废气监测结果与评价详见表9-3。

表9-3   有组织排气筒监测结果与评价

| 项 目 点位 | 监测 时间 | 频次 | 流量 (m3/h) | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |
| 废气排气筒（Q1） | 4月12日 | 1 | 1621 | 7.72 | 0.0125 |
|  |  | 2 | 1539 | 7.56 | 0.0116 |
|  |  | 3 | 1520 | 3.51 | 0.0053 |
|  | 4月13日 | 1 | 1583 | 5.93 | 0.0094 |
|  |  | 2 | 1508 | 5.88 | 0.0089 |
|  |  | 3 | 1619 | 5.13 | 0.0083 |
| 均值 | 1565 | 5.96 | 0.0093 |
| 评价标准 | - | 3.06 |
| 达标情况 | - | 达标 |

表9-4 厂界无组织排放监测结果表

| 监测项目 | 监测点位 | 监测 日期 | 监测结果(mg/m3) | 标准值(mg/m3) | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 锡及其化合物 | G1 | 4月12日 | ND | ND | ND | ND | 1.0 | 达标 |
|  | G2 |  | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | G3 |  | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | G4 |  | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | G1 | 4月13日 | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | G2 |  | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | G3 |  | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | G4 |  | ND | ND | ND |  |  |  |
| TVOC | G1 | 4月12日 | 0.022 | 0.032 | 0.030 | 0.139 | - | - |
|  | G2 |  | 0.041 | 0.034 | 0.139 |  |  |  |
|  | G3 |  | 0.043 | 0.034 | 0.051 |  |  |  |
|  | G4 |  | 0.087 | 0.049 | 0.034 |  |  |  |
|  | G1 | 4月13日 | 0.026 | 0.017 | 0.025 |  |  |  |
|  | G2 |  | 0.042 | 0.091 | 0.064 |  |  |  |
|  | G3 |  | 0.110 | 0.055 | 0.034 |  |  |  |
|  | G4 |  | 0.121 | 0.045 | 0.087 |  |  |  |

续表9-4   监测期间气象参数表

| 监测日期 | 时间 | 气温（℃） | 湿度（%） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） | 天气 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4月12日 | 10:00 | 20.1 | 62 | 101.5 | 东 | 4.2 | 多云 |
|  | 12:00 | 22.5 | 55 | 101.5 | 东 | 3.9 | 多云 |
|  | 14:00 | 22.2 | 51 | 101.5 | 东 | 4.1 | 多云 |
| 4月13日 | 10:00 | 17.5 | 65 | 101.5 | 东 | 3.7 | 多云 |
|  | 12:00 | 18.8 | 66 | 101.5 | 东 | 3.9 | 多云 |
|  | 14:00 | 18.2 | 68 | 101.5 | 东 | 4.0 | 多云 |

9.2.1.4噪声

监测结果表明，监测期间，各厂界噪声昼夜等效连续A声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。厂界噪声监测结果见表9-5，监测点位示意见图3-2。

表9-5  厂界噪声监测结果    单位：dB(A)

| 测点 | 日期 | 昼间 | 夜间 | 评价结果 | GB12348-2008 3类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 4月12日 | 53.7 | 48.4 | 达标 | 昼间: 65 夜间：55 |
| N2 |  | 52.7 | 47.9 |  |  |
| N3 |  | 53.2 | 46.6 |  |  |
| N4 |  | 52.4 | 47.2 |  |  |
| N1 | 4月13日 | 54.6 | 46.9 | 达标 |  |
| N2 |  | 55.0 | 47.5 |  |  |
| N3 |  | 53.8 | 47.1 |  |  |
| N4 |  | 54.2 | 48.0 |  |  |

9.2.1.5污染物排放总量核算

本项目废水、废气污染物总量核算以及与环评总量控制指标对照情况见表9-6、表9-7。

表9-6    项目废水污染物排放总量核算

| 污染物 | 排放浓度 （mg/L） | 年排放 总量（t/a） | 环评中接管考核量（t/a） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水量 | - | 200 | 9216 | 达标 |
| COD | 75 | 0.015 | 3.6864 | 达标 |
| SS | 43 | 0.0086 | 1.8432 | 达标 |
| NH3-N | 16.3 | 0.0033 | 0.2304 | 达标 |
| TP | 1.38 | 0.0003 | 0.0369 | 达标 |

表9-7    项目废气污染物排放总量核算

| 污染物 | 排放速率 （kg/h） | 年工作时间 | 年排放 总量（t/a） | 环评中接管考核量（t/a） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TVOC | 0.0093 | 2120 | 0.020 | 0.2 | 达标 |

# 10. 环境保护管理落实情况

江苏新溢光电科技有限公司在项目建设过程中基本执行了国家关于建设项目环境管理的相关要求，对环评批复、试生产检查要求的落实情况见表10-1。

表10-1  环境管理情况检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “三同时”制度执行情况 | 该项目已按国家有关建设项目环境管理法规要求，进行了环境影响评价，工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，较好地执行了“三同时”制度。 |
| 2 | 公司环境管理体系、制度、机构建设情况 | 该项目已制订公司环境管理体系、环保规章制度。 |
| 3 | 污染处理设施建设管理及运行情况 | 废水、废气处理装置目前能正常运行 |
| 4 | 排污口规范化整治情况 | - |
| 5 | 固体废物处置情况 | 固废已妥善处理。 |
| 6 | 绿化情况 | 公司厂区绿化工作已实施。 |
| 7 | 应急预案 | - |

表10-2“环评批复”落实情况检查

| 序号 | 检查内容 | 执行情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格实行“雨污分流”，生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，排入市政污水管网。 | “雨污分流”，生活污水经化粪池处理后符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。 |
| 2 | 本项目大气污染物主要有焊接烟气、点胶有机废气、烤箱固胶有机废气。其中烤箱固胶有机废气经风机收集后通过15米高排气筒排放，以上各类废气均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准限制要求；焊接烟气和点胶有机废气等无组织排放。以上排放均须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放周界外最高浓度限值要求。 | 本项目废气主要为焊接过程中的焊接烟尘，烤箱固胶过程中的有机废气以及点胶盖罩过程中的有机废气。有组织烤箱固胶产生的TVOC经风机抽送至15m高排气筒排放；焊接烟气等无组织排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相应标准限制要求。 |
| 3 | 合理总平布局，选用低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，采取有效的隔声降噪，增加绿化等措施，使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 | 本项目主要噪声源包括产品组装时候设备运行噪声以及风机噪声，经合理布局、厂房隔声减震后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |
| 4 | 本项目产生的固体废物主要为不合格零配件、产品和生活垃圾等；不合格零配件、产品等回收外卖，综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运。 | 固废零排放 |
| 5 | 本项目1#生产车间外设100米卫生防护距离，卫生防护距离内不得设置对环境敏感目标。 | 1#生产车间100米卫生防护距离内无环境敏感目标。 |

# 11.验收监测结论与建议

表11-1  验收监测结论

| 类别 | 污染物达标情况 | 总量控制情况 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 监测期间，本项目TVOC排放速率符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91 中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定方法”进行计算产生的限值； 无组织锡及其化合物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。 | - |
| 废水 | 本项目生活污水pH值、COD、SS、NH3-N、TP符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准；雨水排口COD符合南通市环境质量标准。 |  |
| 噪声 | 监测期间，各厂界噪声昼夜等效连续A声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 | — |
| 固废 | 本项目各类固体废弃物已分类收集委托处理、处置，具体情况见表4-4。 | “零排放” |
| 验收监测结论 | 江苏新溢光电科技有限公司LED照明标准定型产品出口生产基地项目验收监测期间，废水、废气污染物排放达到国家排放标准；厂界噪声达标排放，未产生扰民影响。各类固废已分类处置，各项环评批复要求基本落实。 |

建议：

- 加强环境保护工作，提高全体员工的环境保护意识，持续改进，保证公司各项环境保护工作的不断提高。

- 按照环保部门排污许可的管理要求，切实做好排污申报、排污

许可申请等相关工作；完善污染事故应急防范措施，加强事故应急演练，确保环境安全。

（3）加强固废在厂内贮存期间的环境管理，在贮存场所做好防晒、防风、防雨、防渗工作。

（4）建立固废的处理、转移记录、台帐，以确保各类固体废物妥善、及时处置。

# 12.建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 项目名称 | LED照明标准定型产品出口生产基地项目 | 项目代码 | - | 建设地点 | 苏通园区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业类别（分类管理名录） | 照明器具制造[C397] | 建设性质 | 新建 |
| 设计生产能力 | 年产T5、T8的灯管360万只，球泡灯242万只，射灯120万只，户外照明灯12万盏 | 实际生产能力 | 年产T5、T8的灯管120万只，球泡灯90万只，户外照明灯8万盏 | 环评单位 | 南京普信环保股份有限公司 |
| 环评文件审批机关 | 苏通科技产业园规划建设环保局 | 审批文号 | 苏通环表复[2013]7号 | 环评文件类型 | 环评报告表 |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  | 排污许可证申领时间 | - |
| 环保设施设计单位 |  | 施工单位 |  | 排污许可证编号 | - |
| 验收单位 | 江苏新溢光电科技有限公司 | 监测单位 | 江苏恒安检测技术有限公司 | 监测时工况 | ＞75% |
| 投资总概算（万美元） | 2980 | 环保投资概算 | 66万元 | 所占比例（%） | 0.32 |
| 实际总投资（万美元） | 2980 | 实际环保投资 | 66万元 | 所占比例（%） | 0.32 |
| 废水治理（万元） |  | 废气治理 |  | 噪声治理 |  | 固体废物治理 |  | 绿化及生态 |  | 其它 |  |
| 新增废水处理能力 |  | 新增废气能力 |  | 年平均工作时 | 4320h |
| 运营单位 |  | 运营单位信用代码 |  | 验收时间 |  |  |  |
|  |  | 污 染 控 制 指 标 |
| 控制 项目 | 原有排放量(1) | 实际排放 浓度(2) | 允许排放 浓度 (3) | 项目产生量(4) | 项目削减量(5) | 项目实际排放量(6) | 项目核定排放总量(7) | “以新带老”削减量(8) | 全厂实际 排放量(9) | 全厂核定总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
| 废水量 | / |  |  |  | / | 200 | 9216 | / | / | / | / | / |
| COD | / | 75 | 500 |  | / | 0.015 | 3.6864 | / | / | / | / | / |
| SS |  | 43 | 400 |  |  | 0.0086 | 1.8432 |  |  |  |  |  |
| NH3-N |  | 16.3 | 45 |  |  | 0.0033 | 0.2304 |  |  |  |  |  |
| TP |  | 1.38 | 8 |  |  | 0.0003 | 0.0369 |  |  |  |  |  |
| TVOC |  | 5.96 |  |  |  | 0.020 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 固废 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。）  2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）

3、计量单位：废水排放量：万吨/年；废气排放量：万标立方米/年；工业固体废物排放量：万吨/年；水污染物排放浓度：毫克/升

“ND”表示未检出，废水中丙烯腈检出限为0.6mg/L；氯苯检出限为12μg/L；甲醇检出限为0.2mg/L；挥发酚检出限0.01mg/L；甲苯检出限为0.005mg/L。

废气中甲醛检出限为0.02mg/m3；甲醇检出限为2mg/m3。

附件1：项目环评报告表批复

附件2：固废处置说明

附件3：现场照片

江苏新溢光电科技有限公司

LED照明标准定型产品出口加工基地项目

竣工废水、废气环境保护验收意见

2018年5月13日，根据《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第682号)的规定，江苏新溢光电科技有限公司组织验收工作组对“江苏新溢光电科技有限公司LED照明标准定型产品出口加工基地项目（一期）”已建成部分进行竣工环境保护验收。此次验收工作组由项目建设单位“江苏新溢光电科技有限公司”、验收监测报告编制单位“江苏恒安检测技术有限公司”的代表及三位专家组成(名单附后)。验收工作组查验了项目现场，听取了建设单位环境保护执行情况的汇报和验收监测单位对项目竣工环境保护验收监测情况的汇报，审阅并核实了有关资料，经认真讨论，提出竣工环保验收意见如下：

- 工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

2012年，铭冠投资有限公司在苏通科技产业园B7-1地块新注册成立江苏新溢光电科技有限公司，总投资2980万美元，新增土地30600平方米，新增建筑面积24377平方米，建设LED照明标准定型产品生产基地。项目投产后，可年产T5、T8的灯管180万只，球泡灯121万只，射灯60万只，户外照明灯6万盏。目前该公司已完成了一期工程建设：T5、T8的灯管120万只，球泡灯90万只，户外照明灯8万盏。本次验收仅就一期已完成工程进行验收。

本项目目前无生产废水排放，雨淋检测用水循环使用，因挥发需定期补充新鲜水。生活污水经化粪池处理满足接管要求后通过市政污水管网接入南通经济技术开发区第二污水处理厂集中处理，该厂尾水排长江。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目2012年12月委托南京普信环保科技有限公司编制了《江苏新溢光电科技有限公司LED照明标准定型产品出口加工基地项目环境影响报告表（修编报告）》，2013年9月，苏通科技产业园规划建设环保局以“苏通环表复[2013]7号”文批复同意该项目建设。

项目从立项至试生产过程中未产生环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目预计总投资2980万美元，新增土地30600平方米，新增建筑面积24377平方米，实际投资2235万美元，占投资总额的75%。

（四）验收范围

本次验收范围仅限于一期工程已建成部分，即：T5、T8的灯管120万只，球泡灯90万只，户外照明灯8万盏,并按照《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》规定验收范围进行验收。主体工程全部建设完成后须按照国家、江苏省、南通市有关规定重新进行验收。

二、工程变动情况

经现场核查，建设项目工程建设地点与环评一致，完成了投资额为环评的75%。通过提高自动化程度，实际目前实行单班运行，年生产时间为2120个小时，较环评中减少了55.8%；由于市场变化等原因，目前实际产能较环评减少33.3%。本次验收仅就一期工程已经建成的部分进行验收。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理满足接管要求后通过市政污水管网接入南通经济技术开发区第二污水处理厂集中处理。雨淋试验用水循环使用，不排放，视水量蒸发状况补充部分新鲜水。

根据苏通园区的管理要求，本项目不再设员工宿舍、食堂，且生产班次减少为单班运行，故实际废水产生量较环评大幅度下降，目前为200t/a。

涉水主要污染物为pH值、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷。

（二）废气

有组织排放废气：

本项目废气主要为烤箱固胶过程中产生的有机废气经密闭软管收集后15m排气筒高空排放。

无组织排放废气：

项目无组织废气主要为焊接烟尘及点胶有机废气，采用加强通风、厂界绿化，可使厂界达到相应标准要求。

（三）噪声

项目无高噪声设备。采取封闭车间、隔声门窗、吸声材料及合理车间布局的方法，降低噪声对外环境的影响。

（四）固体废物

本项目产生的固体废物主要包括不合格零配件、产品和生活垃圾，边角料回收外卖；通过加强供应商质量管理、采用先进的自动化设备、减少残次品率，生产性固体废物产生量较环评量明显减少，约0.25t/a。生活垃圾产生量约2t/a，由环卫部门统一收集处理。通过以上措施，固废均可得到有效处置，不会产生二次污染。

（五）在线监测装置

本项目污染物总量相对较小，审批部门未提出安装在线监测要求。

（六）项目已完成绿化面积2000m2。

- 环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废水

根据江苏恒安检测技术有限公司《江苏新溢光电科技有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表（2018）恒安（验）字第（031）号）》监测结果：验收监测期间江苏新溢光电科技有限公司污水总排口pH值、COD、SS、NH3-N、TP符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准；雨水排口排水COD符合南通市相关环境管理要求。

2.废气

根据江苏恒安检测技术有限公司《江苏新溢光电科技有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表（2018）恒安（验）字第（031）号）》监测结果：江苏新溢光电科技有限公司TVOC排放速率符合《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91 中“生产工艺过程中产生的气态大气污染物排放标准的制定方法”进行计算产生的限值；

无组织排放：根据江苏恒安检测技术有限公司《江苏新溢光电科技有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表（2018）恒安（验）字第（031）号）》监测结果：江苏新溢光电科技有限公司项目厂界无组织排放的TVOC、锡及其化合物符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准。

3.厂界噪声

根据江苏恒安检测技术有限公司《江苏新溢光电科技有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表（2018）恒安（验）字第（031）号）》监测结果：厂界噪声昼夜等效连续A声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

4.固体废物

本项目各类固体废弃物已分类收集委托处理、处置。

5.污染物排放总量

本项目环评中污染物允许排放总量为：水污染物：废水≤9216t/a，化学需氧量≤3.6864t/a、SS≤1.8432t/a、氨氮≤0.2304t/a、总磷0.0369t/a；大气污染物：TVOC0.2t/a。根据江苏恒安检测技术有限公司《江苏新溢光电科技有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表（2018）恒安（验）字第（031）号）》监测结果：

本项目实际排放总量为：废水200t/a；水污染物：化学需氧量0.015t/a、悬浮物0.099t/a、氨氮0.0033t/a、总磷0.0003t/a；大气污染物：TVOC：0.020t/a。

总量控制指标各类指标均可达到环评总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目车间地面进行了硬质化和防腐处理，雨淋试验用水循环使用，烤箱固胶过程中的有机废气经软管集中收集后15m排气筒高空排放；噪声经控制后厂界噪声可以达到相关标准，且周边100m距离内无居民和敏感目标。对周围环境未造成明显影响。

六、需要说明的问题

1、公司建立了环境保护规章制度，建立了各项污染防治设施操作规程，并按要求落实了管理制度和奖惩措施。

2、公司建立了以总经理为组长的环境保护领导小组，成立了环境保护管理部门公司办公室，明确了日常负责人黄炳涛。

七、结论

对照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的九种验收不合格情形，经逐一核查，本项目已建成部分基本不存在上述不合格项。

本项目已建成部分执行了环保“三同时”制度，基本落实了环评及批复要求的污染防治措施，各类污染物达标排放。对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收工作组认为，“江苏新溢光电科技有限公司建设项目（一期）”已建成部分废水、废气环保设施验收合格。

验收监测报告中所涉及的有关噪声和固废的资料可作为建设单位向环境保护主管部门申请噪声及固废处置设施竣工验收的基础信息。建设单位要按照环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》在规定的时间内及时向环境保护主管部门申请噪声和固废防治设施验收。

2018年5月13日

江苏新溢光电科技有限公司

环保“三同时”工作小结

一、建设项目基本情况

江苏新溢光电科技有限公司年产LED照明标准定型产品出口加工基地项目于2012年12月委托南京普信环保科技有限公司编制了《江苏新溢光电科技有限公司LED照明标准定型产品出口加工基地项目环境影响报告表》，2013年9月，苏通科技产业园规划建设环保局以苏通环表复[2013]7号文批复同意该项目建设。

项目总投资2980万美元，新增土地30600平方米，新增建筑面积24377平方米，建设LED照明标准定型产品生产基地。项目投产后，可年产T5、T8的灯管180万只，球泡灯121万只，射灯60万只，户外照明灯6万盏。目前该公司已完成了一期工程建设：T5、T8的灯管120万只，球泡灯90万只，户外照明灯8万盏。本次验收仅就一期已完成工程进行验收，尚余的为建成部分拟于后期继续投入。

目前，各项污染防治设施已运行正常，工况稳定，2018.5江苏恒安检测技术有限公司《江苏新溢光电科技有限公司建设项目竣工环境保护验收监测报告表》（2018）恒安（验）字第（031）号）显示，各监测结果可以满足达标排放要求，因而按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》启动验收程序。

二、污染物防治措施“三同时”执行情况

公司生产工艺遵循“技术先进、运行可靠、操作方便”的原则，根据装置的规模，流程特点及工艺操作要求，对生产过程中的各类参数，按工艺要求进行控制。生产过程中污染物的产生工艺为生活污水；烤箱固胶过程中的有机废气、焊接烟尘及点胶有机废气等，按照环境保护达标排放的原则，公司分别采取了针对性的污染治理措施，保证水、气、渣、噪的污染排放符合国家环境保护的相关标准。

（一）大气污染的防治

1、有组织废气的防治

本项目废气主要为烤箱固胶过程中的有机废气经集气罩收集后15m排气筒高空排放。经检测，这些环保设施均达到了预期效果，排放的各类污染物均可达到相关标准限值

2、无组织废气的控制

项目无组织废气主要为焊接烟尘及点胶有机废气，采用加强通风、厂界绿化，可使厂界达到相应标准要求。

为了有效控制大气污染物的污染物排放，公司力求做到：

1）健全各项规章制度，制定各种操作规程，如各工艺密闭程度高，自然通风损耗就会减少；

2）采用先进的设备、先进工艺，增加过程的自动化控制和精确的计量程度，减少物料的泄漏。

3）车间通过通风换气减少逸散性排放的污染物浓度，加强人员的卫生防护，减少对周围环境的影响。

（二）水污染防治措施

项目废水主要为生活污水。雨淋试验用水循环使用，不排放，视水量蒸发状况补充用水。项目生活污水经化粪池处理满足接管要求后接入南通市经济技术开发区第二污水处理厂集中处理。

（三）固废污染防治

项目产生的固体废物主要包括不合格零配件、产品和生活垃圾，边角料回收外卖；生活垃圾由环卫部门统一处理。通过以上措施，固废均可得到有效处置，不会产生二次污染。

固废排放总量为零。

（四）噪声污染防治

项目无高噪声设备。采取封闭车间、隔声门窗、吸声材料及合理车间布局的方法，降低噪声对外环境的影响。

以上小结当否，请验收组审议。

江苏新溢光电科技有限公司

2018.5.10

## 项目环评与实际生产设备一览表

| 序号 | 环评 | 实际 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 数量 | 设备名称 | 数量 |
| 1 | 回流焊 | 1 | 回流焊 | 1 |
| 2 | 松下SMT高速贴片机 | 1 | 松下SMT高速贴片机 | 3 |
| 3 | Ihank焊线机 | 1 | Ihank焊线机 | 5 |
| 4 | 测试机 | 1 | 测试机 | 1 |
| 5 | 油压机 | 1 | 油压机 | 0 |
| 6 | 大功率分光机 | 1 | 大功率分光机 | 0 |
| 7 | 分光机 | 1 | 分光机 | 0 |
| 8 | 包装机 | 1 | 包装机 | 1 |
| 9 | 模组生产线 | 1 | 模组生产线 | 1 |
| 10 | 装备生产线 | 1 | 装备生产线 | 1 |
| 11 | 老化设备 | 1 | 老化设备 | 1 |
| 12 | LED专用积分球 | 1 | LED专用积分球 | 2 |
| 13 | 积分球 | 1 | 积分球 | 2 |
| 14 | 接地电阻测试仪 | 1 | 接地电阻测试仪 | 1 |
| 15 | 耐压测试仪 | 1 | 耐压测试仪 | 1 |
| 16 | 全空间快速分布照度计 | 1 | 全空间快速分布照度计 | 1 |
| 17 | 光色电综合分析系统 | 1 | 光色电综合分析系统 | 1 |
| 18 | 多路温度巡检仪 | 1 | 多路温度巡检仪 | 1 |
| 19 | 智能电量测量仪 | 1 | 智能电量测量仪 | 3 |
| 20 | 智能电量测试仪 | 1 | 智能电量测试仪 |  |
| 21 | 精密数显直流稳流稳压电源 | 1 | 精密数显直流稳流稳压电源 | 1 |
| 22 | 变频交流电源 | 1 | 变频交流电源 | 1 |
| 23 | 光谱分析系统 | 1 | 光谱分析系统 | 1 |
| 24 | 高低温交变湿热试验箱 | 1 | 高低温交变湿热试验箱 | 1 |
| 25 | 结温热阻测试仪 | 1 | 结温热阻测试仪 | 1 |
| 26 | LED光强测试仪 | 1 | LED光强测试仪 | 1 |
| 27 | 智能型多功能光度计 | 1 | 智能型多功能光度计 | 1 |
| 28 | 光电参数测试仪 | 1 | 光电参数测试仪 | 1 |
| 29 | 恒温恒湿机 | 1 | 恒温恒湿机 | 1 |
| 30 | 冷热冲击机 | 1 | 冷热冲击机 | 1 |
| 31 | 老化测试仪 | 1 | 老化测试仪 | 1 |
| 32 | 光电热阻测试仪 | 1 | 光电热阻测试仪 | 0 |
| 33 | 测试、检验仪器 | 1 | 测试、检验仪器 | 1 |
| 34 | 瞬态光强测试分布系统 | 1 | 瞬态光强测试分布系统 | 1 |
| 35 | 紫外-可见-红外光谱分析仪 | 1 | 紫外-可见-红外光谱分析仪 | 0 |
| 36 | 追踪反光镜分布光度计 | 1 | 追踪反光镜分布光度计 | 0 |
| 37 | 照明LED光强/色度分布测量系统 | 1 | 照明LED光强/色度分布测量系统 | 1 |
| 38 | LED芯片发光性能测试系统 | 1 | LED芯片发光性能测试系统 | 1 |
| 39 | LED驱动及LED控制器性能测试系统 | 1 | LED驱动及LED控制器性能测试系统 | 0 |
| 40 | LED驱动及LED控制器安全测试系统 | 1 | LED驱动及LED控制器安全测试系统 | 0 |
| 41 | 色彩照度计 | 1 | 色彩照度计 | 1 |
| 42 | 变频精密稳压电源 | 1 | 变频精密稳压电源 | 1 |
| 43 | 高精度直流电源 | 1 | 高精度直流电源 | 1 |
| 44 | LED路灯在线例行光电色检测系统 | 1 | LED路灯在线例行光电色检测系统 | 1 |
| 45 | AD892固晶机 | 1 | AD892固晶机 | 0 |
| 46 | AD830固晶机 | 1 | AD830固晶机 | 0 |
| 47 | 半自动点胶机 | 1 | 半自动点胶机 | 0 |
| 48 | 全自动点胶机 | 1 | 全自动点胶机 | 0 |
| 49 | 横压机 | 1 | 横压机 | 0 |
| 50 | 真空包装机 | 1 | 真空包装机 | 0 |
| 51 | 光谱辐射分析仪 | 1 | 光谱辐射分析仪 | 0 |
| 52 | CCD光谱辐射分析仪 | 1 | CCD光谱辐射分析仪 | 0 |
| 53 | LED结温测试系统 | 1 | LED结温测试系统 | 1 |

承诺书

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行管理办法》，我单位建设的《LED照明标准定型产品出口加工基地项目》已经达到验收条件，企业组织建设项目竣工环境保护自主验收。为认真履行企业主体责任，自愿依法提供本项目环境影响评价报告表、审批部门审批意见和监测单位对项目竣工环保验收监测报告等相关资料，保证企业所提供资料真实有效，并自愿承担因虚假信息带来的一切后果。

单位（盖章）

2018年5月10

江苏新溢光电科技有限公司

环境保护管理制度

第一章 总 则
   1.1 公司环境保护工作坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则；坚持推行清洁生产、实行生产全过程污染控制的原则；实行污染物达标排放和污染物总量控制的原则；坚持环境保护工作作为评选先进的必要条件，实行一票否制。
　  1.2 环境保护工作的主要负责人，应对环境保护工作实施统一监督管理，行政一把手是环境保护第一责任人，日常管理工作有公司办公室负责。
　  1.3配备与开展工作相适应的环保管理人员，掌握生产工艺技术及生产运行状况。
　　第二章 环境监测工作
　  2.1公司办公室每年根据环保部门要求委托第三方对公司各环境要素进行不少于一次全面检测，平时在环保设施运行过程中出现问题是及时委托第三方对有委托的环保设施进行监测，发现超标，及时进行设施改造。
　 2.2 公司办除开展安排常规监测外，要承担对突发性的污染事故的应急监测工作的统筹安排。
　第三章 环境保护工作日常管理
　3.1把环境保护工作纳入日常生产经营活动的全过程中，实现全过程、全天侯、全员的环保管理，在布置、检查、总结、评比的同时，必须有环保工作内容。
　3.2积极开展环境保护宣传教育活动，普及环保知识，提高全员的环保意识。重点要作好“4.22世界地球日”和“6.5世界环境日”的宣传工作。
　3.3 完善环保各项基础资料。
  3.4加强对外来施工单位施工作业的环境管理，承揽环保设施施工的单位，要持有上级或政府主管部门的施工许可证，在施工过程要防止产生污染，施工后要达到工完、料净、场地清，对有植被损坏情况的，施工单位要采取恢复措施。
　3.5污染防治与三废资源综合利用：
　3.5.1对生产中产生的“三废”进行回收或处理，防止资源浪费和环境污染，每年按合同要求和相关单位修订委托处置合同，防止污染转移造成污染事故；
　3.5.2开展节水减污活动，采取一水多用，循环使用，提高水的综合利用率；
　3.5.3在生产过程中，要加强检查，减少跑、冒、滴、漏现象。对检修中清洗出的污染物要妥善收集和处理，防止二次污染。对检修中拆卸的受污染的设备材料要进行处理，避免造成污染转移；
　3.5.4在生产中，由于突发性事件造成排污异常，要立即采取应急措施，防止污染扩大，并及时向公司办汇报，以便做好协调工作；
　3.5.5对于具有挥发性及产生异味的物品，要采取措施防止挥发性气体造成污染环境或产生气味，避免污染环境或气味扰民事件的发生；
　3.5.6凡在生产过程中，开停工、检修过程产生噪声和震动的部位，应采取消音、隔音、防震等措施，使噪声达标排放。
　第四章 建设项目的环境管理
　4.1 新、改、扩建和技术改造项目（以下简称为建设项目），必须严格执行有关环境保护法律法规，严格执行“三同时”制度。
　4.2 积极推行清洁生产，采用清洁生产工艺。
　4.3 凡由于设计原因，使排污不达标，设计单位除负设计责任外，还应免费负责修改设计，直至排污达标，并承担在此期间由于排污不达标造成的排污费和污染赔款，对由于施工质量造成生产装置污染处理不能正常运行，施工单位应免费限期进行整改，直至达到要求。在此期间，发生的环保费用由施工单位承担。
　第五章 环境保护设施的管理
　5.1 公司办要将环保设施的管理纳入设备的统一管理。
　5.2 环保设施需检修或临时抢修，要对其处理或产生的污染物制定应急处理方案，并上报公司办批准，保证污染物得到有效处理和达标排放。
　第六章 环境污染事故的管理
　6.1 污染事故是由于作业者违反环保法规的行为以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的污染事件，事故的处理按环境保护管理办法中的有关规定执行。
　 6.2 污染事故级别划分根据国家污染事故划分有关规定执行。
　 6.3 凡发生污染事故后，必须立即采取应急处理措施，控制污染事态的发展，并立即上报公司办，开展事故调查等工作（最迟不得超过2小时），12小时内将事故报告或简报上报公司办，公司办按照有关事故处理规定分级负责，逐级上报，接受处理。
　 6.4 凡外来施工的承包单位，在签订工程合同时，签订双方要明确环保要求及规定，施工队伍主管部门要监督检查，发生污染事故，一切后果由责任方承担。
　 第七章 附 则
　 7.1 本制度如与国家法律、法规相关规定不一致时，按上级规定执行。
　 7.2 本制度由公司办负责解释。
　 7.3 本制度自下发之日起施行。

江苏新溢光电科技有限公司

2018.1

# Text boxes

图3-1  江苏新溢光电科技有限公司地理位置图

污水排口

N4

雨水排口

G4

G3

G2

G1

Q1

车间

办公楼

空地

总排口

有组织测点

无组织测点

噪声测点

N

主导风向

图3-2  江苏新溢光电科技有限公司平面布置图

N3

N2

N1

仓库

空地

包装入库

烤箱固胶

安装驱动

点亮测试

点胶盖罩

老化检测

常规检测

室内灯包装入库

室外灯雨淋试验

板材

灯珠

其他配件

灯板组装

装配散热器

灯头焊接

散热器涂胶

G1焊接烟尘

G2有机废气

S1残次品

G3有机废气

S2残次品

S3残次品

S4残次品