苏通环表复[2017]1号

关于《江苏龙泰纳米材料科技有限公司年产11000吨米料项目环境影响报告表》的批复

江苏龙泰纳米材料科技有限公司：

你公司报送的《江苏龙泰纳米材料科技有限公司年产11000吨米料项目环境影响报告表》收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据本项目环评结论、苏通管项[2016]40号, 在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司年产11000吨米料项目在园区鄱阳湖路东、沈海高速西侧（总用地面积9257平方米）建设。

二、建设单位须认真落实环评中提出的各项污染防治措施，并切实做好以下环保工作：

1、严格按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则。根据环评结论，本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后接入园区市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理。应确保污染物排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

2、根据环评结论，本项目生产过程中产生的大气污染物主要为粉尘和有机废气。粉尘经集气罩收集通过布袋除尘器处理后由15米高1#排气筒排放；有机废气经集气罩收集，通过二级活性炭吸附后由15米高2#排气筒排放。车间无组织排放须采取加强车间通风和生产管理等措施。须确保各类废气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准、参照《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)等标准中相关排放限值要求。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类昼、夜标准。

4、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施。根据环评结论，本项目运营中产生的废活性炭应委托有资质的单位处置；废边角料出售综合利用；生活垃圾由环卫定期清运。

5、加强施工建设期间环境管理，防止施工扬尘和噪声对周边环境的影响。严禁夜间施工建设，特殊情况需连续施工建设，须另行办理环保手续。

6、根据环评结论，本项目应以车间为中心设置100m卫生防护距离，此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

7、建设单位须重视环境风险管理，认真落实风险防范措施，制定突发环境事故应急预案。建设单位须采取切实可行的工程控制和管理措施，杜绝发生环境污染事故。

8、建设单位须严格控制本项目无组织排放，若对周边环境有任何不利影响时，建设单位须立即停产、自查整改，并主动上报园区规划建设环保局。

9、若本项目扩大规模或变更生产工艺内容，须另行办理环保审批手续。

三、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时办理试生产报告和竣工验收手续。

四、本批复自批准之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。

江苏南通苏通科技产业园区规划建设环保局

2017年1月9日

江苏南通苏通科技产业园区规划建设环保局  2017年1月9日印发