苏通行审发（2017）14号

关于《格润智能光伏南通有限公司年产3600MW太阳能组件生产项目环境影响报告表》的批复

格润智能光伏南通有限公司：

你公司报送的《格润智能光伏南通有限公司年产3600MW太阳能组件生产项目环境影响报告表》收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据本项目环评结论、苏通行审[2017]2号, 在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司年产3600MW太阳能组件生产项目在园区海悦路以南、五台山路以北、莫愁湖路以东地块（总用地面积10.12公顷）建设。

二、建设单位须认真落实环评中提出的各项污染防治措施，并切实做好以下环保工作：

1、严格按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则。根据环评结论，项目冷却塔排水较为干净，作为清下水通过厂区雨水管网直接外排；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中三级标准及污水处理厂入管要求后排入市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。

2、根据环评结论，本项目生产过程中产生的大气污染物主要为粉尘、焊接烟尘、非甲烷总烃及一般热废气。划片工序产生的粉尘经自带袋式收尘器集尘，通过车间循环排气系统排至室外；焊接工序和层压工序产生的焊接烟尘和非甲烷总烃经自带集气罩收集后由活性炭吸附塔处理，再通过15米高排气筒排放；层压工序产生的一般热废气通过1#、2#厂房各设置1组热排风机散热；车间无组织排放须采取加强车间通风和生产管理等措施。须确保各类废气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准中相关排放限值要求。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼、夜标准。

4、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施。根据环评结论，本项目运营中产生的废活性炭应委托有资质的单位处置；生产下脚料、硅胶包装物出售综合利用；生活垃圾由环卫定期清运。

5、加强施工建设期间环境管理，防止施工扬尘和噪声对周边环境的影响。严禁夜间施工建设，特殊情况需连续施工建设，须另行办理环保手续。

6、根据环评结论，本项目应以1#和2#综合车间生产区为边界各设置100米卫生防护距离。此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

7、建设单位须重视环境风险管理，认真落实风险防范措施，制定突发环境事故应急预案。建设单位须采取切实可行的工程控制和管理措施，杜绝发生环境污染事故。

8、建设方应通过在厂界周围布置绿化隔离带等措施，提高对噪声污染的控制，减少废气及噪声对周围环境的影响，尤其是对本项目北侧职工公寓的影响。

9、建设单位须严格控制本项目无组织排放。若对周边环境造成影响时，建设单位须立即停产、自查整改，并主动上报园区建设环保局。

三、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时办理试生产报告和竣工验收手续。

四、本批复自批准之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2017年6月27日

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局     2017年6月27日印发