苏通行审发（2017）50号

关于《联钢精密科技（中国）有限公司年产610亿件紧固件、35亿件精密五金件、5亿件注塑零部件项目环境影响报告书》的批复

联钢精密科技（中国）有限公司：

你公司报送的《联钢精密科技（中国）有限公司年产610亿件紧固件、35亿件精密五金件、5亿件注塑零部件项目环境影响报告书》收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据环评结论、苏通行审[2017]20号、技术评审意见,在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司年产610亿件紧固件、35亿件精密五金件、5亿件注塑零部件项目在南湖路东、苏十一河西、海维路南、通七河北侧地块（用地面积9公顷）建设。

二、建设单位须认真落实环评中提出的各项污染防治措施，并切实做好以下环保工作：

1、严格实行雨污分流。根据环评结论，本项目产生的废水主要为含镍废水、含铬废水、含锡含锌废水、络合废水、研磨液废水、含磷废水、综合废水（其他工艺废水、地面冲洗水、废气吸收水）和生活污水等。含铬废水、含锡含锌废水、络合废水、研磨液废水、含磷废水、综合废水等分别经厂内废水处理装置预处理达标后和经化粪池处理后的生活污水一并排入园区市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。

2、根据环评结论，本项目化学镀镍线产生的氯化氢、氨气经碱液喷淋处理后经1根15米高排气筒P1排放；电镀镍（挂镀）、钝化1#线、出光产生的氯化氢、氮氧化物经碱液喷淋处理后经1根15米高排气筒P2排放；电镀锡、钝化2#-3#线产生氯化氢、氮氧化物经1根15米高排气筒P3排放；镀锌线、镀锌镍线、电镀镍（滚镀）产生的氯化氢、氮氧化物经1根15米高排气筒P4排放；退镀线与微蚀产生的氮氧化物、氯化氢、硫酸雾经1根15米高排气筒P5排放。热处理产生非甲烷总烃经油烟净化器+催化氧化处理后经15米高排气筒P6排放；喷胶产生甲苯与注塑件清洗产生乙醇经光催化氧化+活性炭吸附处理后一并经15米高排气筒P7排放；注塑件喷漆产生的漆雾通过水帘吸收后与非甲烷总烃通过活性炭吸附+催化氧燃烧处理后的尾气一并经15米高排气筒P8排放；碳氢清洗产生非甲烷总烃经活性炭吸附后经15米高排气筒P9排放；生产蒸汽锅炉与供暖蒸汽锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物分别经15米高排气筒P10与P11排放；食堂产生油烟须采用油烟净化设施处理后经15米高排气筒排放。建设方须采取加强车间通风和生产管理等措施对表面处理、注塑、喷漆等区域内各无组织排放进行有效控制。应确保各类废气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级标准、《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中大气污染物排放限值、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准、参照《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)、《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)及其它相关标准中排放限值要求。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪、增加绿化等措施，确保厂界噪声应分别达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼、夜标准。

4、本项目产生的固体废物主要为除油废液、含镍废液、废机油、废电火花加工油、废淬火油、酸碱废液、废滤芯、废水处理污泥、废有机树脂、废切削液、废漆渣等危险固废，废金属丝、废塑料等一般固废以及生活垃圾等。须按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。根据环评结论，本项目设一般固废暂存场所100平方米、危险废物暂存场所150平方米。危险废物必须委托有资质单位安全处置，厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，防止造成二次污染。

5、加强施工建设期间环境管理，防止施工扬尘和噪声对周边环境的影响。严禁夜间施工建设，特殊情况需连续施工建设，须另行办理环保手续。

6、严格按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置厂区排污口，废水排口须安装污水流量计等监控设备，排气筒预留监测采样口。

7、根据环评结论，本项目应以厂区边界设置100米卫生防护距离，此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

8、建设方须重视环境风险管理，认真落实环评报告中各项防范措施，制定相关环保管理规章制度和事故应急预案，并加强对化学品运输贮存及生产过程中的管理，采取切实可行的工程控制和管理措施，杜绝发生环境污染事故。

9、建设方须严格控制本项目无组织排放。根据环评结论，本项目注塑机、喷胶机数量较多，应采取有效措施，严格控制注塑机、喷胶机生产异味气体无组织排放。若对周边环境有任何不利影响时，建设单位须立即停产、自查整改，并主动上报园区建设环保局。

10、建设方应按照省、市“2、6、3”专项行动方案要求，通过使用水性涂料、胶水、清洗剂等方式，减少VOCs的排放。

11、建设方应积极开展清洁生产审核，提高企业的管理水平和清洁生产水平。

12、若本项目扩大规模或变更生产工艺内容，须另行办理环保审批手续；本项目在取得主要污染物排放总量指标批复前，不得进行生产。

三、本项目实施后，污染物年排放量初步核定为（本项目）：

（1）大气污染物：氯化氢≤1.608吨，硫酸雾≤0.037吨，氨气≤0.006吨，氮氧化物≤0.158吨，二氧化硫≤0.143吨，颗粒物≤0.437吨，甲苯≤0.013吨，非甲烷总烃≤0.342吨，VOCs≤0.395吨；

（2）水污染物（接管考核量）：废水排放量≤219952吨，COD≤83.582吨，SS≤21.99吨，氨氮≤1.43吨，总磷≤1.06吨，石油类≤2.2吨，总铬≤0.011吨，总镍≤0.024吨，总锌≤0.198吨，总锡≤0.01吨；

（3）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时办理试生产报告和竣工验收手续。

五、本批复自批准之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。

（此页无正文）

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2017年10月16日

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局    2017年10月16日印发