苏通行审发（2017）55号

关于《江苏神马电力股份有限公司变电站复合绝缘子智能工厂建设项目环境影响

报告书》的批复

江苏神马电力股份有限公司：

你公司报送的《江苏神马电力股份有限公司变电站复合绝缘子智能工厂建设项目环境影响报告书》收悉，现批复如下：

一、根据环评结论、苏通行审备[2017]1号、技术评审意见、项目受理及审批信息公示（www.stpac.gov.cn）,在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司变电站复合绝缘子智能工厂建设项目在园区海维路北侧、江荣路西侧地块（总占地面积182985.72平方米）建设。

二、建设单位须认真落实环评中提出的各项污染防治措施，并切实做好以下环保工作：

1、严格按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则。根据环评结论，本项目无生产废水产生，生活污水经隔油池处理后与其它生活污水一并由化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂入管要求后排入市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。

2、本项目清洗芯模、配胶、浸胶、缠绕工序废气经二级活性炭吸附装置处理后由15米高1#、2#排气筒排放；固化工序废气经冷凝+二级活性炭吸附后由15米高3#、4#、5#排气筒排放；车削工序颗粒物废气经布袋除尘装置处理后由15米 高6#、7#、8#排气筒排放；绝缘筒清洗、涂层工序废气经二级活性炭吸附装置处理后由15米高9#排气筒排放；模具清洗工序废气经二级活性炭吸附装置处理后由15米高10#排气筒排放；食堂产生的厨房油烟和燃料烟气，经油烟分离装置分离后通过15米高烟囱排空; 少量胶装固化废气、封胶废气及车间未完全收集废气以无组织形式排放。建设方须采取加强车间通风和生产管理等措施对车间各无组织排放进行控制。应确保各类废气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《化学工业挥发性有机物排放标准》（DB32/3151-2016）、《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)及其它相关标准中排放限值要求。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪、增加绿化等措施，确保厂界噪声应分别达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类昼、夜标准。

4、本项目产生的固体废物主要为一般工业固废、危险固废及生活垃圾等。应按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。根据环评结论，本项目设100m2危废暂存场所、350m2一般固废暂存场所。危险废物必须委托有资质单位安全处置，厂内危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，防止造成二次污染。

5、加强施工建设期间环境管理，防止施工扬尘和噪声对周边环境的影响。严禁夜间施工建设，特殊情况需连续施工建设，须另行办理环保手续。

6、严格按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置厂区排污口，废水排口须安装污水流量计等监控设备，排气筒预留监测采样口。

7、根据环评结论，本项目应以复合车间、成型车间分别设置100米卫生防护距离，此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

8、建设方应通过在厂界周围布置绿化隔离带等措施，减少废气及噪声对周围环境的影响，尤其是对本项目西南侧职工公寓的影响。

9、建设方须认真落实环评报告中各项环境风险防范措施，制定相关环保管理规章制度和事故应急预案，并加强对化学品运输贮存及生产过程中的管理。

10、建设单位须严格控制本项目无组织排放。若对周边环境造成影响时，建设单位须立即停产、自查整改，并主动上报园区建设环保局。

三、本项目实施后，污染物年排放量初步核定为（本项目）：

（1）大气污染物：VOCs≤12.117吨，颗粒物≤2.499吨；

（2）水污染物（接管考核量）：废水排放量≤15300吨，COD≤5.335吨，SS≤3.825吨，NH3-N≤0.383吨，TP≤0.061吨，动植物油≤0.138吨；

（3）固体废物：全部综合利用或安全处置。

四、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时办理试生产报告和竣工验收手续。

五、本批复自批准之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。

（此页无正文）

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2017年11月10日

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局    2017年11月10日印发