苏通行审发（2017）63号

关于《南通炎辰金属制品有限公司年产50万（套）乘用车排气系统零配件，30万（套）

乘用车底盘结构件，180万套摇窗机升

降器系统零配件项目环境影响

报告表》的批复

南通炎辰金属制品有限公司：

你公司报送的《南通炎辰金属制品有限公司年产50万（套）乘用车排气系统零配件，30万（套）乘用车底盘结构件，180万套摇窗机升降器系统零配件项目环境影响报告表》收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据本项目环评结论、苏通行审备[2017]4号, 在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司年产50万（套）乘用车排气系统零配件，30万（套）乘用车底盘结构件，180万套摇窗机升降器系统零配件项目在园区海维路南、云台山路北侧（占地面积16667.52平方米）建设。

二、建设单位须认真落实环评中提出的各项污染防治措施，并切实做好以下环保工作：

1、严格按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则。根据环评结论，本项目生活污水经化粪池处理后与经污水处理设施处理后的生产废水在达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂入管要求后一并排入市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。

2、根据环评结论，本项目焊接烟尘使用袋式除尘器处理后经25米高1#排气筒排放；锅炉、烘干炉和加热炉燃烧废气经25米高2#、3#、4#排气筒排放；固化废气经活性炭吸附处理后经25米高5#、6#排气筒排放；喷粉房设备自带旋风+滤芯二级塑粉回收设备。建设单位须采取加强车间通风和生产管理等措施对车间各无组织排放进行控制。须确保各类废气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、参照《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014) 等标准中相关排放限值要求。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类昼、夜标准。

4、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物须交有资质单位处置。根据环评结论，本项目设20平方米一般固废堆场和43.4平方米危废暂存区，须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，防止造成二次污染。

5、加强施工建设期间环境管理，防止施工扬尘和噪声对周边环境的影响。严禁夜间施工建设，特殊情况需连续施工建设，须另行办理环保手续。

6、根据环评结论，本项目应分别以粉末涂装车间设100米、电泳涂装车间设50米、焊接车间设50米卫生防护距离。此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

7、本项目所使用涂料等须符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》中关于挥发性有机物污染治理提出的相关要求。

8、建设方须重视环境风险管理，认真落实环评报告中各项防范措施，制定相关环保管理规章制度和事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，杜绝发生环境污染事故。

9、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范设置排污口，树立标志牌，预留监测采样口，安装在线监控设施。

三、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时办理试生产报告和竣工验收手续。

四、本项目环评批复有效期5年。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2017年12月15日

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局    2017年12月15日印发