苏通行审发（2017）9号

关于《江苏周黑鸭食品工业园有限公司

年产30000吨卤制品建设项目

环境影响报告表》的批复

江苏周黑鸭食品工业园有限公司：

你公司报送的《江苏周黑鸭食品工业园有限公司年产30000吨卤制品建设项目环境影响报告表》收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据本项目环评结论、苏通管项[2016]54号, 在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司年产30000吨卤制品建设项目在园区S223S省道以东、苏通五路以北、经三十一路以西、纬十七路以南地块（总用地面积67623平方米）建设。

二、建设单位须认真落实环评中提出的各项污染防治措施，并切实做好以下环保工作：

1、严格按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则。根据环评结论，锅炉定期排水、循环冷却水定期排水以及纯水制备弃水直接排入园区雨水管网；项目生活污水经过隔油+化粪池处理后与经过“隔油调节+A/O+絮凝沉淀”污水处理工艺预处理的生产废水在达接管标准后接入园区市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理。

2、根据环评结论，本项目生产过程中产生的大气污染物主要为天然气导热油炉、天然气锅炉供热产生的燃烧废气，腌制、烤制工序油烟废气，食堂油烟废气以及车间异味废气、污水处理站恶臭废气无组织排放废气。天然气导热油炉、天然气锅炉燃烧废气一并经8米高排气筒（1#排气筒）排放；腌制、烤制工序油烟废气经静电式油烟净化器处理后分别经1#车间、2#车间顶部18米高2#、3#排气筒排放；食堂油烟废气经静电式油烟净化器处理后通过专用烟道屋顶排放；车间无组织排放须采取加强车间通风和生产管理等措施。须确保各类废气污染物排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）等标准中相关排放限值要求。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类昼、夜标准。

4、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实固体废物的收集、处置和综合利用措施。根据环评结论，本项目产生的生产废物主要为原料边角料、不合格产品、香辛料渣、辣椒渣和废水处理设施污泥，均为一般固废，由环卫定期清运。

5、加强施工建设期间环境管理，防止施工扬尘和噪声对周边环境的影响。严禁夜间施工建设，特殊情况需连续施工建设，须另行办理环保手续。

6、建设方须在项目投产前按要求种植宽度不小于10米的浓密乔木类植物绿化隔离带。在此前提下，并根据环评结论，本项目应以生产车间边界设置270米卫生防护距离，以污水站为边界设置100米卫生防护距离。此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

7、建设单位须重视环境风险管理，认真落实风险防范措施，制定突发环境事故应急预案。建设单位须采取切实可行的工程控制和管理措施，杜绝发生环境污染事故。

8、建设单位须严格控制本项目无组织排放。根据环评结论，污水处理站须采用密闭加盖处理后对收集的废气采用碱液喷淋处理再排放。若对周边环境有任何不利影响时，建设单位须立即停产、自查整改，并主动上报园区建设环保局。

9、若本项目扩大规模或变更生产工艺内容，须另行办理环保审批手续。

三、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时办理试生产报告和竣工验收手续。

四、本批复自批准之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2017年5月5日

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局      2017年5月5日印发