迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司年检测汽车座椅800个、仪表板150个、中控台100个项目竣工环境保护验收监测报告

建设单位：迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司

2018年6月

建设单位：迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司

法人代表：PATRICK MICHAEL MILLERII

电话：0513-80950330

联系地址：江苏南通苏通科技产业园江广路70号3号厂房

表一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年检测汽车座椅800个、仪表板150个、中控台100个 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司 |
| 建设地点 | 江苏南通苏通科技产业园江广路70号3号厂房 |
| 建设项目性质 | 新建 | 行业类别及代码 | [M7450]质检技术服务 |
| 设计生产能力 | 年检测汽车安全座椅800个、仪表板150个、中控台100个 |
| 实际生产能力 | 年检测汽车安全座椅800个、仪表板150个、中控台100个 |
| 环评时间 | 2017年8月 | 审批时间 | 2017年9月8日 |
| 项目开工、竣工时间 | 2017年9月、2018年4月 | 现场监测时间 | 2018年5月9日-10日 |
| 环评报告表审批 部门 | 江苏南通苏通科技产业园行政审批局 | 环评报告表编制单位 | 南通国信环境科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | 依托佳通（南通）机械实业发展有限公司 | 环保设施施工单位 | 依托佳通（南通）机械实业发展有限公司 |
| 投资总概算 | 2730万元 | 环保投资总概算 | 27.3万元 | 比例 | 1% |
| 实际总投资 | 2730万元 | 实际环保投资 | 27.3万元 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订）； （2）《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令（第31号），2015年8月29日修订）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（主席令（第77号），1996年10月29日）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）； （6）《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院令【2017】682号）； （7）《建设项目环境保护管理条例》 （国务院令〔1998〕253号，2017年修订）； （8）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）； （9）《国家危险废物名录》（环保部令【2016】第39号）； （10）《江苏省环境保护条例》（2009年修订）； （11）《江苏省环境噪声污染防治条例》（2012年修订）； （12）《江苏省固体废物污染环境防治条例》（江苏省人大常委会公告第2号，2018年3月28日修订）； （13）《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（原江苏省环境保护局，苏环控【97】122号）； （14）《江苏省大气颗粒物污染防治管理办法》（江苏省人民政府2013年6月9日第91号令）； （15）《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（苏环办【2015】256号）； （16）《关于建设项目竣工环境保护验收有关事项的通知》（苏环办〔2018〕34号，2018年1月26日）； （17）《江苏省大气污染防治条例》（江苏省第十二届人民代表大会第三次会议于2015年2月1日通过）； |

（续）表一、建设项目基本情况

| 验收监测依据 | （18）《迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司年检测汽车座椅800个、仪表板150个、中控台100个项目环境影响报告表》（南通国信环境科技有限公司，2017年8月）； （19）《关于迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司年检测汽车座椅800个、仪表板150个、中控台100个项目环境影响报告表的批复》（江苏南通苏通科技产业园行政审批局，苏通行审发（2017）48号，2017年9月8日）； （20）迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司和南通国信环境科技有限公司签订的竣工环保验收监测的合同。 |
| --- | --- |

（续）表一、建设项目基本情况

迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司位于江苏南通苏通科技产业园江广路70号3号厂房，项目的具体地理位置详见附图1。该公司主要从事汽车座椅、仪表板、中控台的检测。厂区平面布置及噪声测点布置见附图3。 迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司于2017年8月委托南通国信环境科技有限公司编制了《迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司年检测汽车座椅800个、仪表板150个、中控台100个项目环境影响报告表》，江苏南通苏通科技产业园行政审批局于2017年9月作出同意建设的批复(苏通行审发（2017）48号)。 根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令[1998]253号，2017年修订）和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的要求，南通国信环境科技有限公司于2018年4月开展了现场勘查，根据勘查结果编制了验收监测方案，并委托无锡市中证检测技术有限公司于2018年5月9日至10日开展了现场监测。根据监测结果，编制了《迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司年检测汽车座椅800个、仪表板150个、中控台100个项目竣工环保验收监测报告》。 本项目年运行250天， 实行8小时工作制，年工作时间2000小时。项目具体地理位置见附图1，周边状况详见附图2，厂区平面布置及监测点位见附图3。 项目主体工程见表1-1。 表1-1 项目主体工程 检测产品名称 设计规模（个/a） 年运行时数（小时） 汽车座椅 800 2000 仪表板 150 中控台 100

表二、验收标准

| 验收 监测 标准 | 2.1废水污染物排放标准 废水pH值、CODcr、SS指标排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级排放标准；氨氮、总磷、全盐量执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值及污水处理厂接管标准，具体标准值如表1-2所示。 表1-2 污水排放标准 单位：除注明外均为mg/L,pH值为无量纲 污染物 执行标准 pH值 6～9 CODcr 500 SS 400 氨氮 45 总磷 8 全盐量 2000 2.2噪声排放标准 厂界噪声执行国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间65dB(A)。 |
| --- | --- |
| 总量控制指标 | / |

表三、建设项目工程分析

3.1汽车座椅生产工艺流程简述：

表三、建设项目工程分析

3.2仪表盘、中控台生产工艺流程简述：

（续）表三、建设项目工程分析

3.2 主要生产设备见表3-1。 表3-1 主要生产设备清单 序号 名 称 环评数量 实际建设 规格、型号 数量 （台） 规格、型号 数量（台） 1 Sled System 滑行测试系统 50g 滑车试验台 1 50g 滑车试验台 1 2 Anchorage System 锚定系统 11轴 液压驱动试验台 1 11轴 液压驱动试验台 1 3 Dynamic Impact System 动力影响测试系统 线性/钟摆撞击台 1 线性/钟摆撞击台 1 4 202 Head Rest System 202头部保护系统 MGA Turn Key Head RestraintMGA成套头部保护装置 1 MGA Turn Key Head RestraintMGA成套头部保护装置 1 5 Jounce and Squirm System颠簸蠕动系统 MGA Turn Key J&S MGA成套颠簸蠕动 2 MGA Turn Key J&S MGA成套颠簸蠕动 2 6 MAST Table 多轴模拟试验台 MGA MAST 5X7 MGA 多轴模拟5X7 2 MGA MAST 5X7 MGA 多轴模拟5X7 2 7 Seat Fatigue System 座椅疲劳系统 MGA Turn Key Seat FatigueMGA成套座椅疲劳 4 MGA Turn Key Seat FatigueMGA成套座椅疲劳 4 8 6 Lifecycle Controllers 生命周期控制器 Penumatic & Power Life Cycle ontroller mode 100生命周期控制器模型100 6 Penumatic & Power Life Cycle ontroller mode 100生命周期控制器模型100 6 9 Robot 机器人 Robot arm机械手臂 2 Robot arm机械手臂 2 10 盐雾箱 1.2*1标准 2 1.2*1标准 2 11 Chamber温控箱 JQ-8000型恒温恒湿箱 5 JQ-8000型恒温恒湿箱 5 12 ED shaker振动台 5ton 电动 1 5ton 电动 1 13 空压机 5Nm3/min 3 5Nm3/min 3

（续）表三、建设项目工程分析

3.3 主要原辅材料 表3-2 本项目主要原辅材料年用量 序号 名称 组分 环评年耗量 实际年耗量 1 椅背架防护 纤维 30个 28个 2 椅垫防护 纤维 30个 28个 3 座椅安全带织带 纤维 10米 9米 4 氯化钠 氯化钠 0.025吨 0.01吨 5 高纯氮气 氮气 9.6吨 8.8吨 6 液压油 / 0.75吨 0.18吨

表四、建设项目采取的污染防治措施

主要的污染源、污染处理和排放流程： 4.1废水排放及防治措施 本项目废水主要主要为生活废水和耐锈蚀试验废水。 生活废水经化粪池预处理后与耐锈蚀试验废水排入佳通（南通）机械实业发展有限公司污水管网后排入南通经济技术开发区第二污水处理厂处理。污水处理工艺流程及监测点位见图4-1所示。 图4-1 废水处理工艺流程图 4.2固废 本项目产生的固废主要是检测过程中产生的废椅背架防护、废椅垫防护、废座椅安全带织带、废液压油和生活垃圾。固废产生及处置见表4-1。 表4-1 固体废弃物产生及处置一览表 固废名称 环评 产生量（t/a） 实际 产生量（t/a） 环评 处置方式 实际 处置方式 废椅背架防护 0.010 0.009 集中收集对外出售 集中收集对外出售 废椅垫防护 0.008 0.007 废座椅安全带织带 0.005 0.0045 废液压油 0.75 0.18 委托有资质单位处置 委托南通信炜油品有限公司处置 生活垃圾 1.25 1.22 环卫定期清运 环卫定期清运

表四、建设项目采取的污染防治措施

4.3噪声 本项目噪声源主要为颠簸蠕动测试系统、动力影响测试系统、滑行测试系统、空压机。通过隔声、减震等措施减少噪声排放。 表4-2主要噪声源状况表 噪声源 预估声级 dB(A) 控制措施 预计降噪 效果dB(A) 颠簸蠕动测试系统 75 隔声、减震 20 动力影响测试系统 80 隔声、减震 20 滑行测试系统 80 隔声、减震 20 空压机 85 隔声、减震 20

表五、验收项目变动情况

表5-1 建设项目变动对照表（苏环办[2015]256号） 属于重大变动的情况 项目变化情况 1、主要产品品种发生变化（变少的除外） 本次验收的项目为检测汽车安全座椅、仪表板、中控台，主要产品品种不变，不属于重大变动。 2、生产能力增加30%及以上 本次验收项目的生产能力为年检测汽车座椅800个、仪表板150个、中控台100个，与环评一致。 3、配套仓储设施（储存危险化学品或其他环境风险大的物品）总储存容量增加30%及以上。 本项目无仓储设施。 4、新增生产装置，导致新增污染因子或污染物排放量增加，原有生产装置规模增加30%及以上，导致新增污染因子或污染物排放量增加。 本项目取消了耐粉尘试验工段，减少了粉尘的无组织排放量。 5、项目重新选址 项目位于江苏南通苏通科技产业园江广路70号3号厂房，地址与环评相同，未发生变化。 6、在原厂址内调整（包括总平面布置或生产装置发生变化导致不利环境影响显著增加 西北角原来是固废及危废堆场，现改为盐雾实验区；东北角原来是待检测产品仓库，现改为固废及危废堆场；东北方向原来是已检测产品仓库的地方改为待检测样品仓库；将原来2号测试区内的多轴模拟试验区、疲劳测试区、颠簸蠕动测试区移到了1号测试区旁的4号测试区；将原来2号测试区内的机器人移到5号测试区，并在5号测试区内又增加了温度试验区，（2号测试区内依然有温度试验区）；2号测试区内已无粉尘测试区；2号测试区内的盐雾测试区已移至7号测试区；在3号测试区旁新增一个已检测产品仓库。项目平面布置的变化未导致不利环境影响显著增加。 7、防护距离边界发生变化并新增了敏感点 目前卫生防护距离内未建设环境敏感目标。 8、厂外管线路由调整，穿越新的环境敏感区；在现有环境敏感区内路由发生变动且环境影响或环境风险显著增大。 本项目不涉及厂外管线。 9、主要生产装置类型、主要原辅材料类型、主要燃料类型、以及其他生产工艺和技术调整且导致新增污染因子或污染物排放量增加的。 本项目耐粉尘试验取消，污染物排放量减少。 10、污染防治措施的工艺、规模、处置去向、排放形式等调整，导致新增污染因子或排放量、范围或强度增加，其他可能导致环境影响或环境风险增大的环保措施变动 本项目耐粉尘试验取消，污染物排放量减少。 综上所述，本项目在性质、规模、建设地点、生产工艺、环境保护措施方面，未发生重大变更。

表六、验收监测内容

6.1验收监测期间生产工况 此次竣工验收监测是对迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司年检测汽车座椅800个、仪表板150个、中控台100个项目的环保设施的建设、运行和管理进行全面考核，对环保设施的处理效果和排污状况进行现场监测，以检查各种污染防治措施是否达到设计能力和预期效果，并评价其污染物排放是否符合国家相关标准。监测期间应工况稳定，生产负荷必须达到设计生产能力的75％以上。 6.2验收监测项目及频次 表6-1 验收监测项目及频次一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频次 废水 总排口(S1) pH值、CODcr、SS、氨氮、总磷、全盐量 连续2天，每天4次 噪声 厂界（Z1-Z4） Leq dB(A) 监测两天， 昼间各监测一次

表七、质量控制措施及监测分析方法

7.1采样及分析方法 本次监测的质量保证严格按照无锡市中证检测技术有限公司编制的《程序文件》的要求，实施全过程质量控制，按质控要求增加平行样和加标回收样或标样。监测人员须经过考核；所有监测仪器须经过计量部门检定（或自校合格）并在有效期内；现场监测仪器使用前须经过校准。监测数据实行三级审核。监测分析方法见表7-1，验收监测质量控制情况见表7-2。 表7-1 监测分析方法 类别 分析项目 检测标准（方法）名称及编号 废水 pH值 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ828-2017 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 总磷 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 全盐量 水质 全盐量的测定 重量法 HJ/T 51-1999 噪声 厂界噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 表7-2 质量控制情况统计表 污染物类别 污染物 样品数 平 行 加 标 回 收 标样 全程序空白 现场 合格率 （%） 实验室 合格率 （%） 个数 合格率 （%） 个数 合格率（%） 个数 合格率（%） 废水 CODCr 8 2 100 / / / / 1 100 2 100 氨氮 8 1 100 2 100 1 100 1 100 1 100 总磷 8 2 100 / / 1 100 1 100 2 100

表八、监测结果与评价

8.1监测期间工况 2018年5月9日～10日，无锡市中证检测技术有限公司对该建设项目污染物排放情况进行了验收监测。监测期间实际生产能力达到设计生产规模的75%以上，符合“三同时”验收监测工况要求，见表8-1。 表8-1 监测期间生产负荷 监测日期 产品 设计生产能力 （个/d） 实际生产能力 （个/d） 生产负荷 （%） 5月9日 汽车座椅 3.2 3 93.8 仪表板 0.6 0.5 83.3 中控台 0.4 0.33 82.5 5月10日 汽车座椅 3.2 3 93.8 仪表板 0.6 0.5 83.3 中控台 0.4 0.34 85.0 监测期间废水排放量详见表8-2。 表8-2 监测期间废水排放量 监测日期 总排口废水 产生量（吨/天） 备 注 5月9日 3.1 废水排入南通经济技术开发区第二污水处理厂进行处理。 5月10日 2.5 均值 2.8

（续）表八、监测结果与评价

8.2废水监测结果与评价 验收监测期间，总排口pH值、化学需氧量、悬浮物浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；氨氮、总磷、全盐量浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值及污水处理厂接管标准。 表8-3 废水监测结果 单位：mg/L（pH值：无量纲） 监测 点位 监测 日期 监测 项目 第1次 第2次 第3次 第4次 日均值 或范围 执行标准 达标情况 总排口 5.9 pH值 6.31 6.33 6.40 6.36 6.31～6.40 6～9 达标 CODcr 29 40 49 32 38 500 达标 SS 7 13 15 15 12 400 达标 氨氮 25.2 0.708 0.351 1.42 6.92 45 达标 总磷 0.27 0.22 0.24 0.26 0.25 8 达标 全盐量 252 352 236 246 272 2000 达标 5.10 pH值 6.34 6.33 6.44 6.37 6.33～6.44 6～9 达标 CODcr 32 38 46 33 37 500 达标 SS 8 9 10 12 10 400 达标 氨氮 1.05 1.42 1.38 1.80 1.41 45 达标 总磷 0.30 0.42 0.42 0.36 0.38 8 达标 全盐量 244 202 206 198 212 2000 达标

（续）表八、监测结果与评价

8.5噪声监测结果与评价 监测结果表明，监测期间，各厂界噪声昼间等效连续A声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。厂界噪声监测结果见表8-4，监测点位示意见附图3。 表8-4 厂界噪声监测结果与评价 单位：dB(A) 测点 日期 Leq 评价结果 GB12348-2008 3类标准 昼间 Z1 5月 9日 57.4 昼间达标 昼间: 65 Z2 55.9 昼间达标 Z3 58.2 昼间达标 Z4 57.0 昼间达标 Z1 5月 10日 56.4 昼间达标 Z2 56.7 昼间达标 Z3 57.2 昼间达标 Z4 57.5 昼间达标

表九、污染物排放总量核算

9.1污染物排放量统计 本项目废水污染物的排放总量见表9-1。 表9-1 建设项目废水污染排放总量指标核算 污染物 日均排 放浓度 （mg/L） 排放量 （吨/天） 年运行 时间 （天） 公司年 排放总量 （吨/年） 废水量 / 2.8 250 700 CODcr 38 / 0.027 氨氮 4.16 / 0.003 总磷 0.32 / 0.0002

表十  环保检查结果

我公司于2018年4月对本项目的生产设备和环境保护设施、措施进行了踏勘、调查、检查，了解了项目工艺生产现状。对照江苏省环境保护厅苏环监[2006]02号文《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》要求，具体情况见表10-1和表10-2。 表10-1 项目竣工验收环保检查情况一览表 分类 检查内容 实施情况 基本 情况 验收项目名称 年检测汽车座椅800个、仪表板150个、中控台100个项目 建设地点有无变化 无变化 行业类别与代码核对 [M7450]质检技术服务 生产规模有无变化 无变化 生产工艺有无变化 汽车座椅检测中减少了耐粉尘试验 生产班制 8小时工作制 厂区内其它项目情况 无 环评批复与开工时间是否超过5年 未超过5年 锅炉情况 无 污染防 治措施 废水控制 生活废水经化粪池预处理后与耐锈蚀试验废水排入佳通（南通）机械实业发展有限公司污水管网后排入南通经济技术开发区第二污水处理厂处理。 噪声控制 通过隔声、减震等措施减少噪声排放。 固体废物贮存、处置落实情况 废椅背架防护、废椅垫防护、废座椅安全带织带集中对外出售；废液压油委托南通信炜油品有限公司处置；生活垃圾由环卫定期清运。 卫生防护距离是否新建敏感目标 否 绿化率（或其它生态措施） 依托佳通（南通）机械实业发展有限公司绿化 环保管理制度 已制定

（续）表十  环保检查结果

表10-2 环评批复执行情况 环评 批复 执行 情况 严格按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则。根据环评结论，本项目生活污水经化粪池处理后和试验废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂入管要求后排入市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。 实施雨污分流，清污分流。 生活废水经化粪池预处理后与耐锈蚀试验废水排入佳通（南通）机械实业发展有限公司污水管网后排入南通经济技术开发区第二污水处理厂处理。 验收监测期间，总排口 pH值、化学需氧量、悬浮物浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；氨氮、总磷、全盐量浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值及污水处理厂接管标准。 根据环评结论，本项目大气污染物主要为耐粉尘试验中产生的少量无组织粉尘。建设单位须采取加强车间通风和生产管理等措施对车间各无组织排放进行控制。须确保各类废气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准中相关排放限值要求。 本项目取消耐粉尘试验工段，无粉尘产生。 合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪措施，厂界噪声执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中3类昼、夜标准。 通过减隔声、减震等措施减少噪声排放。 验收监测期间，各厂界噪声昼夜等效连续A声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。 按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。根据环评结论，本项目产生的废椅背架防护、废椅垫防护、废座椅安全带织带集中收集对外出售；废液压油必须委托有资质单位安全处置；生活垃圾等统一由环卫定期清运。 废椅背架防护、废椅垫防护、废座椅安全带织带集中对外出售；废液压油委托南通信炜油品有限公司处置；生活垃圾由环卫定期清运。 根据环评结论，本项目应以生产车间边界设置50米卫生防护距离。此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。 目前卫生防护距离内未建设环境敏感目标。

表十一 验收监测结论及建议

11.1验收监测结论： 废水 验收监测期间，总排口 pH值、化学需氧量、悬浮物浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；氨氮、总磷、全盐量浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准限值及污水处理厂接管标准。 噪声 验收监测期间，各厂界噪声昼间等效连续A声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中的3类标准。 固废 废椅背架防护、废椅垫防护、废座椅安全带织带集中对外出售；废液压油委托南通信炜油品有限公司处置；生活垃圾由环卫定期清运。 11.2 建议： 1、加强管理、提高全体员工的环保意识，减少污染物排放。

## 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司             填表人（签字）：                           项目经办人（签字）：

| 项目名称 | 年检测汽车座椅800个、仪表板150个、中控台100个 | 项目代码 | / | 建设地点 | 江苏南通苏通科技产业园江广路70号3号厂房 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业类别（分类管理名录） | [M7450]质检技术服务 | 建设性质 | 新建 |
| 设计生产能力 | 年检测汽车安全座椅800个、仪表板150个、中控台100个 | 实际生产能力 | 年检测汽车安全座椅800个、仪表板150个、中控台100个 | 环评单位 | 南通国信环境科技有限公司 |
| 环评文件审批机关 | 江苏南通苏通科技产业园行政审批局 | 审批文号 | 苏通行审发[2017]48号 | 环评文件类型 | 环评报告表 |
| 开工日期 | 2017年9月 | 竣工日期 | 2018年4月 | 排污许可证申领时间 | / |
| 环保设施设计单位 | 依托佳通（南通）机械实业发展有限公司 | 施工单位 | 依托佳通（南通）机械实业发展有限公司 | 排污许可证编号 | / |
| 验收单位 | 迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司 | 监测单位 | 无锡市中证检测技术有限公司 | 监测时工况 | ＞75% |
| 投资总概算（万元） | 2730 | 环保投资概算 | 27.3万元 | 所占比例（%） | 1 |
| 实际总投资（万元） | 2730 | 实际环保投资 | 27.3万元 | 所占比例（%） | 1 |
| 废水治理（万元） |  | 废气治理 |  | 噪声治理 |  | 固体废物治理 |  | 绿化及生态 |  | 其它 |  |
| 新增废水处理能力 |  | 新增废气能力 |  | 年平均工作时 | 2000h |
| 运营单位 |  | 运营单位信用代码 |  | 验收时间 |  |  |  |
|  |  | 污 染 控 制 指 标 |
| 控制 项目 | 原有排放量(1) | 实际排放 浓度(2) | 允许排放 浓度 (3) | 项目产生量(4) | 项目削减量(5) | 项目实际排放量(6) | 项目核定排放总量(7) | “以新带老”削减量(8) | 全厂实际 排放量(9) | 全厂核定总量(10) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
| 废水量 | / | / | / | / | / | / | / | / | 0.07 | / | / | / |
| COD | / | 37-38 | 500 | / | / | / | / | / | 0.027 | / | / | / |
| 氨氮 | / | 1.41-6.92 | 45 | / | / | / | / | / | 0.003 | / | / | / |
| 总磷 | / | 0.25-0.38 | 8 | / | / | / | / | / | 0.0002 | / | / | / |
| 固废 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | / | 0 | 0 | / | / |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。）  2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）

3、计量单位：废水排放量：万吨/年；废气排放量：万标立方米/年；工业固体废物排放量：万吨/年；水污染物排放浓度：毫克/升

# Text boxes

图3-1 汽车座椅工艺流程示意图

图例：

S：固废

W：废水

N：噪声

锚定测试

动力影响测试

颠簸蠕动测试

机器人磨损测试

生命周期控制器测试

疲劳测试

温度测试

耐锈蚀试验

编制检测报告

氮气

W1含盐废水

头部保护测试

氮气

滑行测试

汽车座椅

S1 废椅背防护、S2 废椅垫防护、S3 废安全带织带、S4 废液压油、N 噪声

图例：

S：固废

N：噪声

图3-2 仪表盘、中控台工艺流程示意图

仪表盘

中控台

多轴模拟测试吧

电振动测试

温度测试

编制监测报告

S5废液压油

N噪声

N噪声

耐锈蚀试验废水

★W1

生活废水

南通市经济技术开发区第二污水处理厂

化粪池

附图1   迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司地理位置示意图

0   1.5km  3km

迈格安（南通）汽车安全

检测服务有限公司

云萃公寓

清

枫

创

业

园

江苏中谷光电公司

项目所在厂房

附图2   迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司有限公司周边环境图

南通振华重型装备制造有限公司

南通建龙商品混凝土有限公司

☆:雨水排口

★:废水排口

N

▲Z4

头部保护测试区

已检测产品仓库

测试区NO.3

锚定系统测试区

动力影响系统测试区

办公室

测试区NO.2

生命周期控制器试验区

电振动测试区

温度测试区

待检测样品仓库

固废堆场

危废堆场

测试区NO.7

盐雾测试区

测试区NO.1

滑

行

测

试

区

测试区NO.4

多轴模拟试验区

疲劳测试区

颠簸蠕动测试区

测试区

NO.5

机器人

温度测试区

办公区

图例

▲:噪声测点

▲Z3

▲Z2

▲Z1

★

☆

附图3  迈格安（南通）汽车安全检测服务有限公司平面布置及噪声测点示意图