苏通行审发（2018）1号

关于《上研动力科技江苏有限公司年产5000 台中大功率柴油机及6000 台发电机项目

环境影响报告表》的批复

上研动力科技江苏有限公司：

你公司报送的《上研动力科技江苏有限公司年产5000 台中大功率柴油机及6000 台发电机项目环境影响报告表》收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据本项目环评结论、苏通行审备[2017]7号, 在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司新建年产5000 台中大功率柴油机及6000 台发电机项目在园区井冈山路南侧、江港路北侧地块（占地面积26640平方米）建设。

二、建设单位须认真落实环评中提出的各项污染防治措施，并切实做好以下环保工作：

1、严格按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则。根据环评结论，本项目生产废水为地面冲洗废水，经隔油池处理后与生活污水一并进化粪池，在达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂入管要求后排入市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。

2、根据环评结论，本项目浸漆工序在密闭的设备中进行，浸漆废气、浸漆烘干固化废气收集后由一套活性炭吸附装置处理后经15米高1#排气筒排放；喷漆工序在密闭喷漆房进行，喷漆、喷漆烘干固化废气收集后由一套水帘+活性炭吸附装置处理后经15米高2#排气筒排放；本项目实验在密闭的实验室内进行；实验发动机燃烧尾气由催化氧化处理装置处理后经15米高3#排气筒排放。以上工序产生的无组织废气须采取加强车间通风和生产管理等措施进行控制。须确保各类废气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、参照《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)等标准中相关排放限值要求。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼间标准。

4、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。根据环评结论，金属边角料由企业收集后外售；生活垃圾由环卫部门统一清运处理；漆渣收集后委托有资质单位进行处置。根据环评结论，本项目设30平方米一般固废仓库和20平方米危废仓库，须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的相关要求，防止造成二次污染。

5、加强施工建设期间环境管理，防止施工扬尘和噪声对周边环境的影响。严禁夜间施工建设，特殊情况需连续施工建设，须另行办理环保手续。

6、根据环评结论，本项目应以浸漆、浸漆烘干固化车间设50米卫生防护距离，以喷漆、喷漆烘干固化车间设100米卫生防护距离，以实验室设50米卫生防护距离。此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

7、建设方须重视环境风险管理，制定相关环保管理规章制度和事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，杜绝发生环境污染事故。

8、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范设置排污口，树立标志牌，预留监测采样口，安装在线监控设施。

9、本项目使用涂料须符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》中关于挥发性有机物污染治理提出的相关要求。

三、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时办理试生产报告和竣工验收手续。

四、本批复自批准之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2018年1月8日

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局      2018年1月8日印发