苏通行审发（2018）10号

关于《东航光电（江苏）科技有限公司年产1.5亿平方米锂离子电池多层复合隔膜项目

环境影响报告表》的批复

东航光电（江苏）科技有限公司：

你公司报送的《东航光电（江苏）科技有限公司年产1.5亿平方米锂离子电池多层复合隔膜项目环境影响报告表》收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据本项目环评结论、苏通行审备[2017]22号, 在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司年产1.5亿平方米锂离子电池多层复合隔膜项目在园区江港路以北、井冈山路以南、南湖路以西、S223省道东建设。本项目总投资50000万元，项目分两期建设，总建筑面积44121平方米（其中一期建筑面积23473平方米，新建门卫室1栋、综合厂房1栋、地下消防水池泵房1间；二期20648平方米，新建综合厂房1栋），项目外购原辅材料聚丙烯、聚乙烯等，添置流延机、拉伸机、涂布机等主要设备。

二、建设单位须认真落实环评中提出的各项污染防治措施，并切实做好以下环保工作：

1、严格按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则。根据环评结论，本项目设备无生产废水产生，冷却用水作为清下水定期排放；生活污水经化粪池处理后在达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂入管要求后一并排入市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。

2、根据环评结论，本项目挤出、热拉伸工序产生的非甲烷总烃由集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后分别通过15米高排气筒排放；建设方须对以上工序产生的无组织废气采取加强车间通风和生产管理等措施进行控制。须确保以上废气污染物排放满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）标准中相关排放限值要求。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼、夜间标准。

4、本项目产生的废边角料、不合格产品和废活性炭等各类固体废物须按照“减量化、资源化、无害化”的原则分类收集、妥善处置。其中危险固废须纳入企业危险废物管理计划，委托有资质单位处置，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求设置临时危废贮存场所，做好台账记录并及时开展危险废物网上动态申报工作。生活垃圾委托环卫部门及时清运。

5、加强施工建设期间环境管理，防止施工扬尘和噪声对周边环境的影响。严禁夜间施工建设，特殊情况需连续施工建设，须另行办理环保手续。

6、根据环评结论，本项目应分别以两个生产车间设50米卫生防护距离。此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

7、建设方须采取相应措施和加强管理等方式，积极推行清洁生产，优化污染治理设施，提升处理效能，减少污染物排放。

8、建设方须重视环境风险管理，认真落实环评报告书中提出的各项风险防范措施，制定环境风险应急预案，并定期组织演练，切实提升风险防控能力，防止因事故性排放污染环境。

9、建设单位须高度重视废气污染防治，减少废气的无组织排放，优化工艺废气收集、治理措施，尽可能提高废气处理效率。

10、根据环评结论，本项目属新材料产业。本项目生产过程中不得涉及含化工等不符合园区产业定位和准入要求的工艺。

三、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时开展环保设施竣工验收。

四、本批复自批准之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2018年2月22日

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局     2018年2月22日印发

共印6份