苏通行审发（2018）15号

关于《捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目

环境影响报告书》的批复

捷捷半导体有限公司：

你公司报送的《捷捷半导体有限公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目环境影响报告书》收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据环评结论、苏通行审备[2017]12号、技术评审意见、园区专题会议纪要（第1号，2018年2月28日），在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司新型片式元器件、光电混合集成电路封测生产线建设项目在经十九路东、经三十路西、纬三十二路北侧地块建设。本项目总投资23000万元，环保投资500万元。项目拟建电子元器件芯片生产线1条，成品封装线1条，年产4英寸圆片150万片，器件20.9万只（其中，贴片压敏电阻1.6亿只，贴片式二极管17.5亿只，交直耦1.8亿只），项目总建筑面积约42029平方米。

二、同意专家组评审意见。该报告书内容较全面，环境保护目标、评价范围、评价因子、评价工作等级、评价标准基本恰当，工程分析基本清楚，提出的污染防治对策建议基本可行，评价结论基本可信，可作为该项目环境管理的依据之一。

三、你公司须认真落实环评中提出的各项污染防治措施及建议，严格执行环保“三同时”制度，切实做好以下环境保护工作：

1、严格实施雨污分流、清污分流。本项目表面处理工序产生的废水和镍膜沉积工序产生的含镍废水经厂内新建污水处理设施处理达《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中表3标准后接园区污水管网；含镍废水经专用管道输送至进含镍废水处理单元，在分质处理设施废水排放口达标；职工生活污水经隔油池+化粪池处理后接园区污水管网；综合废水（包括硅片清洗产生的含氟废水、混排废水、废气吸收废水、地面冲洗废水、设备清洗废水）依托一期废水处理站预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接园区污水管网。

各类废水在满足相关排放标准限值要求和污水处理厂入管要求后，送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。

2、按《报告书》要求落实各项废气控制措施，工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到规范的要求。建设方须采取加强车间通风和生产管理等措施对芯片制造车间和封装车间、表面处理车间、污水站产生的无组织排放废气进行有效控制。表面处理车间排气筒高度不得低于30米，其余工艺废气排气筒高度不得低于20米。项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，氯化氢、硫酸雾、氟化物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）表5中污染物排放限值，NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），硝酸雾、磷酸雾、锡及其化合物参照执行《上海市地方标准 大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1中相关标准，VOCS排放参照执行《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2（续）中相关标准，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪、增加绿化等措施，确保厂界噪声应分别达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼、夜间标准。

4、本项目所产生的光刻废胶、显影废液、废滤芯、抛光废液、废渗透膜、废活性炭、废硫酸、废混合酸、污泥、塑封废料、废铝丝、废下脚料、生活垃圾等须按“减量化、资源化、无害化”的处置原则分类收集、妥善处置。其中危险固废须纳入企业危险废物管理计划，委托有资质单位处置，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求规范设立贮存场所，加强危险固废贮存、转移过程中的环境管理，生活垃圾须委托环卫部门清运。

5、高度重视地下水及土壤污染防治工作，切实落实报告书中提出的地下水及土壤污染防治措施，确保地下水及土壤不受到污染。

6、加强环境风险管理，结合本项目特点，认真落实环评报告中各项防范措施，制定相关环保管理规章制度和事故应急预案，并加强对化学品运输贮存及生产过程中的管理，采取切实可行的工程控制和管理措施，杜绝发生环境污染事故。

7、加强施工建设期间环境管理，防止施工扬尘和噪声对周边环境的影响。严禁夜间施工建设，特殊情况需连续施工建设，须另行办理环保手续。

8、积极推行清洁生产，开展清洁生产审计，提高产品得率和自控水平，优化污染治理设施，提升处理效率，减少污染物排放。

9、严格按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置厂区排污口，废水排口须安装污水流量计等监控设备，排气筒预留监测采样口。

10、如在生产过程中使用放射性同位素或伴有电磁辐射的设备，应另行到环保主管部门备案,并办理相关环保审批手续。

11、本项目以厂界设置100米卫生防护距离，此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

四、本项目实施后，污染物年排放量初步核定为：

（1）大气污染物：颗粒物≤0.192吨，VOCs≤0.543吨，氟化物≤0.0797吨，NH3≤0.066吨，氯化氢≤0.1598吨, 硫酸雾≤0.894吨，硝酸雾≤0.195吨，磷酸雾≤0.00063吨；

（2）水污染物（接管考核量）：废水排放量≤256670.865吨，COD≤23.06吨，SS≤21.454吨，氨氮≤1.918吨，总磷≤0.292吨，总铜≤0.015吨，总锡≤0.056吨，总镍≤0.00053吨；

（3）固体废物：全部综合利用或安全处置。

五、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时开展环保设施竣工验收。

六、本批复自批准之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。

（此页无正文）

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2018年4月2日

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局      2018年4月2日印发

共印6份