苏通行审发（2018）19号

关于《南通美精微电子有限公司高档数控设备关键功能部件及配套零部件生产以及研发

中心项目环境影响报告书》的批复

南通美精微电子有限公司：

你公司报送的《南通美精微电子有限公司高档数控设备关键功能部件及配套零部件生产以及研发中心项目环境影响报告书》收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据环评结论、苏通行审[2017]10号、技术评审意见,在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司高档数控设备关键功能部件及配套零部件生产及研发中心项目在园区海维路北侧、江荣路西侧地块建设。本项目总投资13800万元，环保投资235万元人民币，项目总建筑面积约10000平方米。项目外购不锈钢、铝材、感光树脂等原辅材料，建设2条主要生产线及周边配套生产、检测设备。项目建成后，年产5000万只测试合金弹片、2万套封装设备部件、2万套光伏电池印刷部件、2万套OLED蒸镀设备部件。

二、同意专家组评审意见。该报告书编制规范、内容较全面、评价范围、评价因子、评价工作等级、评价标准基本恰当，项目工程分析基本清楚，提出的污染防治对策建议优化后基本可行，影响预测和评价结论基本可信，可作为该项目环境管理的依据之一。

三、你公司须认真落实环评中提出的各项污染防治措施及建议，严格执行环保“三同时”制度，切实做好以下环境保护工作：

1、严格实施雨污分流、清污分流。本项目产生的研磨废水由混凝沉淀预处理后排入厂综合调节系统；含镍去膜废水由混凝沉淀预处理车间排口达标后与显影废水一并排入臭氧氧化机，经臭氧处理后排入厂综合调节系统；地面冲洗水与设备冲洗水直接排入厂综合调节系统。各类废水经综合调节系统处理后与生活污水一并送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。各类水污染物排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准及环评所列标准和污水处理厂入管要求。

2、按《报告书》要求落实各项废气控制措施，工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到规范的要求。排气筒高度均不低于15米。建设方须采取加强车间通风和生产管理等措施对未被集气罩收集的乙醇废气、压膜及涂胶产生有机废气、激光切割产生颗粒物等各无组织排放进行有效控制。各类废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2标准中二级标准及无组织监控限值和环评所列标准。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪、增加绿化等措施，确保厂界噪声应分别达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼、夜标准。

4、本项目产生的废乳化液、废润滑油、废显影胶片、废感光膜、电铸槽废滤芯、污水处理污泥、废活性炭、金属边角料、废包装材料等须按“减量化、资源化、无害化”的处置原则分类收集、妥善处置。其中危险固废须纳入企业危险废物管理计划，并委托有资质单位处置，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求规范设立贮存场所，加强危险固废贮存、转移过程中的环境管理。生活垃圾须委托环卫部门清运。

5、高度重视地下水及土壤污染防治工作，切实落实报告书中提出的地下水及土壤污染防治措施，确保地下水及土壤不受到污染。

6、加强环境风险管理，结合本项目特点，认真落实环评报告中各项防范措施，制定相关环保管理规章制度和事故应急预案，并加强对化学品运输贮存及生产过程中的管理，采取切实可行的工程控制和管理措施，杜绝发生环境污染事故。

7、加强施工建设期间环境管理，防止施工扬尘和噪声对周边环境的影响。严禁夜间施工建设，特殊情况需连续施工建设，须另行办理环保手续。

8、积极推行清洁生产，开展清洁生产审计，提高产品得率和自控水平，优化污染治理设施，提升处理效率，减少污染物排放。

9、严格按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求，规范设置厂区排污口，废水排口须安装污水流量计等监控设备，排气筒预留监测采样口。

10、本项目以厂区边界设置100米卫生防护距离，此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

四、本项目实施后，污染物年排放量初步核定为：

（1）大气污染物：非甲烷总烃≤0.024吨，乙醇≤0.038吨， VOCs≤0.062吨；

（2）水污染物（接管考核量）：废水排放量≤8110吨，COD≤2.42吨，SS≤0.58吨，氨氮≤0.164吨，总磷≤0.028吨，石油类≤0.024吨，总镍≤0.0002吨；

（3）固体废物：全部综合利用或安全处置。

五、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时开展环保设施竣工验收。

六、本批复自批准之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2018年4月2日

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局      2018年4月2日印发

共印6份