苏通行审发（2018）24号

关于《捷捷半导体有限公司年产90万片4英寸半导体分立器件芯片及11.48亿只半

导体分立器件项目（重大变动）

环境影响报告书》的批复

捷捷半导体有限公司：

你公司报送的《捷捷半导体有限公司年产90万片4英寸半导体分立器件芯片及11.48亿只半导体分立器件项目（重大变动）环境影响报告书》收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据环评结论、苏通管项[2015]23号、苏通环管[2015]2号、苏环办[2015]256号、技术评审意见，在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司年产90万片4英寸半导体分立器件芯片及11.48亿只半导体分立器件项目在经十九路东侧、经三十路西侧、纬三十二路北侧地块建设。本项目总投资48177.35万元，环保投资608万元。项目拟新建1条电力半导体器件芯片生产线（配套成品封装线1条）；新建1条半导体防护器件芯片生产线（配套成品封装线1条）；新建1个工程技术中心，项目总占地面积约65216平方米。本次重大变动内容见《报告书》中表1.1-1。

二、同意专家组评审意见。该报告书内容较全面，环境保护目标、评价范围、评价因子、评价工作等级、评价标准基本恰当，工程分析基本清楚，提出的污染防治对策建议基本可行，评价结论基本可信，可作为该项目环境管理的依据之一。

三、你公司须认真落实环评中提出的各项污染防治措施及建议，严格执行环保“三同时”制度，切实做好以下环境保护工作：

1、严格实施雨污分流、清污分流。本项目高浓废水由集水池收集后经浓水预处理单元处理后，与综合废水（纯水清洗硅片产生的工艺废水、设备和地面清洗废水、废气吸收废水）一并经厂内污水站处理达标后接入园区污水管网；抛光和划片产生的磨片废水由集水池收集后经磨片废水处理单元处理达标后接入园区污水管网；生活污水和食堂废水经隔油池、化粪池处理后接入园区污水管网。以上废水均由厂区污水处理装置预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和污水处理厂入管要求后，送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。

2、按《报告书》要求落实各项废气控制措施，工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到规范的要求。建设方须采取加强车间通风和生产管理等措施对生产车间和污水站产生的无组织排放废气进行有效控制。酸碱废气处理设施排气筒高度不得低于30米，其余废气排气筒高度不得低于20米。项目工艺废气氯化氢、硫酸雾、氟化物、锡及其化合物等参照执行《上海地方标准 大气污染物综合排放标准》(DB31/933-2015)表1中相关标准；VOCs排放标准参照执行《天津市地方标准 工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2（续）中相关标准；锅炉房产生的废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相关浓度限值；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；NH3排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪、增加绿化等措施，确保厂界噪声应分别达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼、夜间标准。

4、本项目所产生的塑封废料、废铝丝、废下脚料、光刻废胶、显影废液、废活性炭、废硫酸、废混合酸等须按“减量化、资源化、无害化”的处置原则分类收集、妥善处置。其中危险固废须纳入企业危险废物管理计划，委托有资质单位处置，并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求规范设立贮存场所，加强危险固废贮存、转移过程中的环境管理，生活垃圾须委托环卫部门清运。

5、高度重视地下水及土壤污染防治工作，切实落实报告书中提出的地下水及土壤污染防治措施，确保地下水及土壤不受到污染。

6、加强环境风险管理，结合本项目特点，认真落实环评报告中各项防范措施，制定相关环保管理规章制度和事故应急预案，并加强对化学品运输贮存及生产过程中的管理，采取切实可行的工程控制和管理措施，杜绝发生环境污染事故。

7、加强施工建设期间环境管理，防止施工扬尘和噪声对周边环境的影响。严禁夜间施工建设，特殊情况需连续施工建设，须另行办理环保手续。

8、积极推行清洁生产，开展清洁生产审计，提高产品得率和自控水平，优化污染治理设施，提升处理效率，减少污染物排放。

9、严格按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122 号）要求，规范设置厂区排污口，废水排口须安装污水流量计等监控设备，排气筒预留监测采样口。

10、本项目封装工艺中所涉电镀工序须委外处理，不得在本厂区内进行。

11、如在生产过程中使用放射性同位素或伴有电磁辐射的设备，须另行到环保主管部门备案,并办理相关环保审批手续。

12、本项目以厂界设置100米卫生防护距离，此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

四、本项目实施后，污染物年排放量初步核定为：

（1）大气污染物：二氧化硫≤0.041吨，氮氧化物≤0.259吨，颗粒物≤0.003吨，VOCs≤0.317吨，氟化物≤0.040吨，NH3≤0.040吨，氯化氢≤0.124吨, 硫酸雾≤0.116吨，硝酸雾≤0.138吨，磷酸雾≤0.001吨；

（2）水污染物（接管考核量）：废水排放量≤201503吨，COD≤16.304吨，SS≤7.878吨，氨氮≤3.229吨，总磷≤0.693吨；

（3）固体废物：全部综合利用或安全处置。

五、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时开展环保设施竣工验收。

六、本批复自批准之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。

（此页无正文）

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2018年4月20日

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局     2018年4月20日印发

共印6份