苏通行审发（2018）5号

关于《南通达海澄筑建筑科技有限公司年产10万平米预制外挂墙体和2000台整体卫生

间建设项目环境影响报告表》的批复

南通达海澄筑建筑科技有限公司：

你公司报送的《南通达海澄筑建筑科技有限公司年产10万平米预制外挂墙体和2000台整体卫生间建设项目环境影响报告表》收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据本项目环评结论、苏通行审备[2017]24号, 在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司年产10万平米预制外挂墙体和2000台整体卫生间建设项目在园区江广路70号佳通工业园8号厂房（建筑面积6427.95平方米）建设。

二、建设单位须认真落实环评中提出的各项污染防治措施，并切实做好以下环保工作：

1、严格按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则。根据环评结论，本项目模具清洗和地面冲洗水、蒸汽养护冷凝水经二级沉淀后回用，不外排；生活污水经化粪池处理后在达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂入管要求后排入市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。

2、根据环评结论，本项目喷漆过程产生的挥发性有机废气收集后经活性炭吸附净化，由15 米高排气筒排放；混凝土生产区的投料、水泥仓呼气等工序产生的无组织废气须采取加强车间通风和生产管理等措施进行控制。须确保各类废气污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)标准中相关排放限值要求。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼标准。

4、按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固废特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。根据环评结论，本项目废金属边角料收集后出售；混凝土残渣与污水处理沉渣加入混凝土搅拌中，不外排；废活性炭由生产厂家回收处置；生活垃圾由环卫定期清运。根据环评结论，本项目设20平方米一般固废堆场，须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的相关要求，防止造成二次污染。

5、根据环评结论，本项目应以混凝土生产区设50米卫生防护距离。此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

6、本项目使用涂料须符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》中关于挥发性有机物污染治理提出的相关要求。

7、建设方须采取相应措施和加强管理等方式，积极推行清洁生产，优化污染治理设施，提升处理效能，减少污染物排放。

8、建设方须重视环境风险管理，制定相关环保管理规章制度和事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，杜绝发生环境污染事故。

三、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时办理竣工验收手续。

四、本批复自批准之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2018年2月5日

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局      2018年2月5日印发