苏通行审发（2018）9号

关于《南通铁建建设构件有限公司年产10万平方米绿色装配式建筑构件及20000环盾

构管片项目环境影响报告表》的批复

南通铁建建设构件有限公司：

你公司报送的《南通铁建建设构件有限公司年产10万平方米绿色装配式建筑构件及20000环盾构管片项目环境影响报告表》收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据本项目环评结论、苏通行审备[2018]4号, 在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司年产10万平方米绿色装配式建筑构件及20000环盾构管片项目在园区东方大道以东、海亚路以南、海堡路以北 （建筑面积43499.44平方米）建设。

二、建设单位须认真落实环评中提出的各项污染防治措施，并切实做好以下环保工作：

1、严格按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则。根据环评结论，本项目设备清洗废水、去离子水站浓水、锅炉定连排污水排入沉淀池沉淀处理后经回用水池回用于砼调配，不外排；食堂废水先经隔油池处理后与经化粪池处理后生活污水在达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂入管要求后一并排入市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。

2、根据环评结论，本项目水泥罐装卸粉尘、粉煤灰罐装卸粉尘分别经一套脉冲反吹袋式除尘器处理后由15米高排气筒（H1、H2、H3）排放；锅炉烟气直接由1根15米高排气筒（H4）排放。全封闭料仓中砂、石装卸粉尘经洒水抑尘后无组织排放；切断过程产生的金属尘经旋风除尘器处理后无组织排放；焊接烟尘经4套移动式焊接烟尘净化装置收集处理后无组织排放；脱模剂喷涂产生的VOCs无组织排放；建设方须对以上工序产生的无组织废气采取加强车间通风和生产管理等措施进行控制。食堂油烟经油烟净化装置处理后排放。须确保以上废气污染物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）等环评报告中所列标准中相关排放限值要求。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类昼、夜间标准。

4、本项目产生的钢筋边角料、砼边角料、保温板边角料、废铲刀、废塑料薄膜、不合格品、实验室废液、沉淀池污泥、除尘装置集尘、软水制备废离子树脂、废包装及隔油池废油脂等各类固体废物须按照“减量化、资源化、无害化”的原则分类收集、妥善处置。其中危险固废须纳入企业危险废物管理计划，委托有资质单位处置，并按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关要求设置临时危废贮存场所，做好台账记录并及时开展危险废物网上动态申报工作。生活垃圾委托环卫部门及时清运。

5、加强施工建设期间环境管理，防止施工扬尘和噪声对周边环境的影响。严禁夜间施工建设，特殊情况需连续施工建设，须另行办理环保手续。

6、根据环评结论，本项目应以生产车间外设300米卫生防护距离。此范围内不得建设环境敏感目标，今后也不得规划、新建环境敏感目标。

7、建设方须采取相应措施和加强管理等方式，积极推行清洁生产，优化污染治理设施，提升处理效能，减少污染物排放。

8、建设方须重视环境风险管理，制定相关环保管理规章制度和事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，杜绝发生环境污染事故。

9、建设单位须严格控制本项目无组织排放。若对周边环境造成影响时，建设单位须立即停产、自查整改，并主动上报园区建设环保局。

三、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时开展环保设施竣工验收。

四、本批复自批准之日起有效期5年。本项目5年后方开工建设或项目建设的性质、规模、地点、采用生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变化的，建设单位须重新报批该项目环境影响评价文件。

（此页无正文）

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2018年2月13日

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局     2018年2月13日印发

共印6份