苏通行审发（2019）31号

关于《好奇装饰材料（南通）有限公司年产3600万米建筑装饰用高档家具科技膜建设项目

环境影响报告表》的批复

好奇装饰材料（南通）有限公司：

你公司报送的《好奇装饰材料（南通）有限公司年产3600万米建筑装饰用高档家具科技膜建设项目环境影响报告表》收悉，现批复如下：

一、我局已在网站（www.stpac.gov.cn）将项目内容进行了公示，公众未提出反对意见及听证要求。根据本项目环评结论、苏通行审发[2018]33号、[2018]41号, 在认真落实各项污染防治措施，确保各类污染物达标排放的前提下，从环保角度分析，同意你公司年产3600万米建筑装饰用家具科技膜建设项目在海亚路北、江达路东、武夷路南、中谷光电西建设。本项目总投资19056.30万元，环保投资330万元，总占地面积约56667平方米，项目外购PVC塑料薄膜卷材、PP粒子、PET粒子、油墨、醋酸乙酯等主要原辅材料，采用挤压成型、印刷、贴合等主要生产流程，添置挤压机、印刷机、贴合机等主要生产设备。项目建成投产后，形成年产3600万米建筑装饰用高档家具科技膜的生产能力。

二、建设单位须认真落实环评中提出的各项污染防治措施，并切实做好以下环保工作：

1、严格实施雨污分流、清污分流。本项目生活污水经化粪池、食堂废水经隔油池处理后在达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及污水处理厂入管要求后一并排入市政污水管网，送开发区第二污水处理厂集中处理达标后排放。

2、按《报告表》要求落实各项废气控制措施，工程设计中，应进一步优化废气处理方案，确保各类工艺废气的处理效率及排气筒高度等达到规范的要求。建设方须采取加强车间通风和生产管理等措施对无组织排放废气进行有效控制。排气筒高度不得低于15米。乙酸乙酯、乙酸丁酯参照执行上海市《大气污染物综合排放标准》（DB31/933-2015）表1“大气污染物项目排放限值”；VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2“印刷与包装印刷”排放标准；非甲烷总烃、氯化氢执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5大气污染物特别排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值；天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3标准；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2标准。

3、合理总平布局，选用低振动低噪声机电设备，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪等措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类昼、夜间标准。

4、本项目产生的废抹布、废油液、废桶等各类固体废物须按照“减量化、资源化、无害化”的原则分类收集、妥善处置。其中危险固废须纳入企业危险废物管理计划，委托有资质单位处置，加强危险固废贮存、转移过程中的环境管理，做好台账记录并及时开展危险废物网上动态申报工作。生活垃圾委托环卫部门及时清运。

5、本项目设置以厂区一为边界的100米卫生防护距离。目前该范围内无居民等敏感目标，该范围内今后亦不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑物。

6、采取相应措施和加强管理等方式，积极推行清洁生产，优化污染治理设施，提升处理效能，减少污染物排放。

7、加强施工建设期间环境管理，防止施工扬尘和噪声对周边环境的影响。严禁夜间施工建设，特殊情况需连续施工建设，须另行办理环保手续。

8、高度重视环境风险管理、合理厂区布局，制定相关环保管理规章制度和事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，防止生产过程及污染治理设施事故发生。

9、按照《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》要求规范设置排污口，树立标志牌，预留监测采样口，安装在线监控设施。

10、本项目使用油墨等须符合《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》等相关文件中关于挥发性有机物污染治理提出的相关要求。

三、你公司须严格按照所申报的内容组织建设，严格执行环境保护“三同时”制度，项目建成后须及时开展环保设施竣工验收。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。自本批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（此页无正文）

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局

2019年6月6日

（项目代码：2018-320693-29-03-525047）

江苏南通苏通科技产业园区行政审批局      2019年6月6日印发

共印8份