询价采购文件

项目编号: NTKFQST20190402

项目名称:尿液分析流水线询价采购

采  购 人: 南通经济技术开发区江海社区卫生服务中心

2019年4月24日

尿液分析流水线采购

询价采购文件

询价编号：NTKFQST20190402

一、南通经济技术开发区江海社区卫生服务中心 根据政府采购管理的有关规定，就尿液分析流水线进行询价采购。

二、 投标单位要求：

1、必须是在中国境内注册并具备独立法人资格的单位，必须在合同履行过程中具有有效的独立法人资格。

2、如报价供应商为代理商，签订合同时必须提供制造商对代理商的本项目授权书（原件），否则取消中标资格，投标保证金不予退还。

三.实施要求

（1）采购规模：尿液分析流水线1台。

（2）交货期：交货及安装时间自合同签订之日起 30 天内完成。

（3）质保期限（自交货并验收合格之日起计）：二年

（4）投标人的报价应包含所投产品费用、税费及运至最终目的地的运输、装卸、安装、验收、保险、招标代理费、交付后维保以及设计费用等工作所发生的费用等应在报价中予以考虑，投标报价为最终报价。

（5）付款方式：货物运抵现场安装验收无误后，买方向卖方按实际供货支付至97%货款； 剩余合同总价的3%待质保期满（质保期两年）没有质量问题，如有索赔则完成索赔后，在一个月内支付。

（6）履约保证金：本工程履约保证金为中标单位投标报价的5%，在签订合同前提交到招标人指定账户。

四、主要设备参数

（一） 尿液分析流水线技术参数

一、全自动尿液分析流水线整体要求：

- ★全自动尿液有形成分分析仪与全自动尿液分析仪无桥式联机，样本传输路径短，可有效节省样本传输时间。

- 一次性完成尿干化学全自动检测和尿液有形成分全自动镜检。

- 投标品牌系列尿液分析流水线要求有南通市内三级医院装机用户（需提供用户名单和电话,如有虚假直接废标），以确保仪器质量及检测结果准确性。

二、干化分析部分全自动尿液分析仪技术参数：

- 工作原理：利用比色分析法对尿试纸条进行分析。

- 测试系统：高亮度冷光源测试系统，可减少环境光干扰，确保仪器检测的灵敏度、准确度和稳定性。

- ★加载样本：分纸及淋样方式，保证每个项目均匀加样，可有效避免滴样方式漏检因素及测试项间的相互干扰。

- 纸条仓容量：≥200条。

- 检验项目：尿胆原（URO）、胆红素（BIL）、酮体（KET）、潜血（BLD）、蛋白质（PRO）、亚硝酸盐（NIT）、白细胞（LEU）、葡萄糖（GLU）、比重（SG）、PH、抗坏血酸（VC）、微量白蛋白（ALB）、肌酐（CRE）、钙离子（Ca）

- 扩展项目：可通过增加模块自动检测电导率、颜色、浊度。

- 适用试纸：尿11项、尿12项、尿14项

- 样品量：最小2ml

- 急诊功能：可随时插入急诊样品检测

10、检测速度：≥240个样品/小时

三、尿液有形成分分析部分尿液有形成分分析仪技术参数：

1、★工作原理：利用机器视觉技术，以自动形态学方法对尿中有形成份进行自动识别与分类计数。

2、机器视觉技术：对阴阳性标本仪器自动分析判断，进行快速阴性过筛检测,仪器对尿中有形成分全自动进行高、低倍镜识别与分类计数,可自动进行有形成分的形态学分析,指挥仪器各机械部分协调工作，检测全过程无需人工操作。

3、目标自动定位跟踪技术：低倍镜下对目标定位，高倍镜下对目标自动跟踪扫描，标本上机不需离心，仪器自动进行全范围扫描，确保阳性标本不漏检。

4、多通道多线程控制技术： 多通道分时工作，采用软件多线程控制，减少仪器沉淀等待时间，加快分析检测速度。

5、智能管道在线监测技术：采用多种智能技术在线监测液体管道，精密计量吸样和清洗量，杜绝计数池空吸与气泡，以最小的清洗量达到最佳的清洗效果，保证最低的交叉污染。

6、试管架推进式全自动进样装置：十管批量自动推进式轨道传送，自动探测感应传送定位各个标本。三维机械臂进样针，自动感应式进样。高精度泵阀系统自动进样到计数池。

7、管道系统全自动化：仪器全自动实现：样品混匀、进样充池、多个通道分时工作、可自动或人工进行日常清洗和强制清洗、自动保养、进样量与清洗量可设定并在线自动监测。

8、全自控数码显微镜：全自动实现高低倍物镜自动转换，视野清晰度调焦，左右运动扫描流动计数池，逐行运动扫描流动计数池，聚光镜强弱光调节。

9、视野分析扫描方式：仪器对标本逐行逐列全视野全自动扫描分析。

10、检验项目：对尿中所有有形成分，标准化分类定量计数；红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印所分析图像；理学指标，可检测电导率，可接收和输入颜色、浊度；干化项目，可联机检测或接收外接的尿干化学仪的结果。

11、扩展项目：可检验脑脊液、胸腹水、胃液等。

12、样品量：最小2ml，吸入量0.5ml。

13、标本处理：标本无需离心，直接上机方式

14、急诊功能：可随时插入急诊样品检测

15、报告方式：可综合报告干化、理学、有形成分计数结果，红细胞形态学曲线图和散点图，高低倍下实景图，图文并茂。

16、红细胞形态学分析：异形红细胞形态学（红细胞位相）自动分析，可显示并打印所分析图像（提供相关发明专利证书）。

17、★质控功能：可进行准确性质控与灵敏度质控；可在仪器镜检过程中任意时刻插入质控测定；可录入质控定值参数、进行质控结果统计，显示并打印质控统计图；质控功能：有原厂尿液有形成分分析仪质控物及校准品（提供原厂医疗器械注册证，否则视为负偏离），能开机自校，质控物分为准确度质控物和灵敏度质控物，准确度质控物包括高、中、低浓度质控物（以注册证为准）。

18、★正常人群参考值：仪器具备不离心镜检正常人群参考值，并根据病人性别、年龄进行了分类（由国内多地权威医院用本仪器通过大量实验作出并经权威机构发布）。

19、检测速度：每小时50-100个样品检验，并发出综合报告。

20、计数池：双通道高精度定量流动计数池。

21、网络功能：可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。

五.报价注意事项：

（1）报价表须按提供的报价样表格式填写，报价表必须加盖单位公章后方为有效。

（2）报价文件包括报价表及资格证明文件

2.1报价表须按附件中提供的报价表格式填写,如有其他情况需要说明的，在备注栏中注明。

2.2资格证明文件：

①有效的企业营业执照（副本）复印件并加盖公章；

②投标单位所投产品属于医疗器械的还应提供制造厂商医疗器械生产许可证复印件；

③投标单位医疗器械经营许可证（或医疗器械经营备案凭证）和所投产品医疗器械产品注册证（或医疗器械备案凭证）复印件(上述所有复印件均须加盖报价单位公章)；

2.3法定代表人授权委托书原件(法定代表人参加开标的除外)。

2.4递交 叁 份完整的报价文件。报价文件必须加盖单位公章方为有效；所有报价文件密封在一个密封袋中，并在密封袋上标明供应商名称。

2.5所有投标单位须参加询价开标会，并递交投标保证金，金额为人民币2000 元，投标保证金（现金），投标保证金不得密封在投标文件内，未按要求方式提交的投标保证金无效。

（3）截止时间：报价文件请于2019 年4 月 30 日 10 时00 分密封送到南通城建工程项目管理有限公司（南通市世纪大道18号恒隆国际A座801）开标室，逾时则不予受理。

（4）投标单位在中标后需递交招标代理公司人民币 2000元招标代理费。

六、报价评审

（1）报价截止时间后，对收到的合格的报价文件组织评审，在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

- 本项目最高限价为人民币19.8 万元。

七、成交结果通知

（1）成交结果将通过苏通科技产业园官网http://www.stpac.gov.cn/发布采购结果公告，通知所有参加本次采购活动的供应商。

（2）成交供应商应在收到《成交结果通知书》的5天之内与买方签订合同。

（3）因采购人或市场缺货等因素不能签订合同，三日内必须书面向招标人报告，三日内不报告，每延误一天扣罚10%保证金。

（4）成交供应商如不履约，且在规定供货期内不通知招标人，将每天扣以总价款1%的违约金。

八、本项目询价公告和中标结果公示在苏通科技产业园官网：http://www.stpac.gov.cn/ 发布。

联系人：桑晖     电话：0513-85505339

苏通科技产业园政府采购中心

2019年 4 月 24日

附件：

报 价 表

设备名称：

项目编号：

投标单位(盖法人章)：               联系人：               电话：

| 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 总价（元） | 质量保证期 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 最终报价 （大写） |  |
| 报价说明：上述最终报价的供货范围详见我单位的本次响应文件。 |

法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：  年  月  日

附件2：

授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名)系          (投标人名称)的法定代表人，现授权委托          (单位名称)           (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加            (招标人名称)的        项目投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：       性别：     年龄：

身份证号码：        职务：

投标人(盖法人章)：

法定代表人(签字或盖章)：

授权日期：   年    月   日

附件3：

采 购 合 同

甲方：

乙方：

根据中华人民共和国《合同法》的有关规定，以上甲、乙双方本着公正、平等和友好协商的原则，就本合同的各项条款达成一致，并签订此合同。

甲、乙双方均同意和接受本合同中所约定的各项条款；并承诺将严格遵守本合同中各项条款的内容；承诺在本合同有效期间，履行各自的责任和义务。

- 设备/设备名称、规格、单价、数量及合同总额

| 产品名称 | 产品规格 | 数量 | 单 位 | 单 价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总额： |  |

合同总额为人民币（大写）：

上述报价含设备供货价格、安装工程费及税金。

- 合同价格条件

  - 本合同价格为供货到现场工地，并安装调试合格的价格。

2.2本合同的价格已包括设备价格、附件和随机备件价格等完成安装所需的全部材料费、包装费、运杂费、运输保险费、资料费、安装费、调试费、配合费、保险、利润、税金、印花税、招标代理费、对招标人操作维护人员的培训费、合同包含的所有风险、责任等及投标人认为需要的其他费用等

3.产品技术和质量要求

  - 产品制造和安装符合现行国家和行业相关标准与规范。

  - 产品规格和要求等须与投标报价文件保持一致。

4交货方式、日期和地点

4.1  交货方式：乙方负责运输至甲方指定地点交货并负责卸货。

4.2  交货日期：交货及安装完成时间根据业主要求。

4.3交货地点： 业主指定地点。

5包装及装运标志

5.1  乙方应将设备严密包装，并应根据其不同的形状和特殊特征采取措施保护其免于受潮和雨淋，应适应于多次装卸和长途运输，确保设备无任何损害地安全到达工地现场。

6运输、运费及保险

  - 由发货地到交货地的运输费用，以及到达交货地点的卸车费均由乙方承担。

  - 乙方负责承担由发货地到交货地点卸车的运费和综合保险费。

6.3    付款方式：货物运抵现场安装验收无误后，买方向卖方按实际供货支付至97%货款； 剩余合同总价的3%待质保期满（质保期两年）没有质量问题，如有索赔则完成索赔后，在一个月内支付。

7验收

7.1 设备抵达目的地，甲、乙双方应对产品的数量、规格以及质量等及时检验。如需乙方提交有关权威检测部门检验的，检验费用由乙方负责。

7.2  任何被检查出不符合合同规定的设备，甲方有权拒绝接收。乙方须在甲方要求的期限内（不长于10天）无条件替换被拒绝的不合格设备。由此产生的一切费用由乙方承担。

7.3  最终验收日期为甲方对工程进行验收合格后的实际竣工日期。

  - 工程安装符合国家现行相关验收标准和规范，保证确保甲方使用需求，通过相关主管部门验收。

8质量保证及售后服务

8.1  乙方保证本合同的设备是优质、全新未经使用过的，无损的，并在各个方面符合本合同规定的规格和质量要求。

8.2 在设备完成安装调试，并经甲方检验合格之日计起，乙方免费提供 二十四个月的质量保证期。在规定的质量保证期内乙方有义务无偿提供保修服务。

8.3  在规定的质量保证期内，乙方应对其产品由于设计、制造工艺、设备的缺陷或安装工艺，而造成的任何工程缺陷或故障负责。出现上述情况，乙方应免费负责更换有缺陷的设备。对由于直接责任造成的损失甲方保留索赔的权利。

8.4  乙方如未按约定履行保修义务，甲方有权自行保修并扣除相应质量保证金。质保金不足以支付保修费用的，甲方有权向乙方追索。未经甲方认可，乙方不得单方将包括但不限于质保金在内的一切未结款项作为确定债权转让给任何第三方。

9违约责任

9.1甲方按双方约定方式付款，逾期支付时甲方应向乙方支付逾期部分货款总额每天  1 ‰  的违约金。最多不超过逾期货款的 5% 。

9.2乙方保证按买方要求的日期、地点交货。除受公认的不可抗力因素影响外，逾期交货时乙方须向甲方支付逾期交货的合同总额每天 1 ‰  的违约金，最多不超过逾期交货的合同款的5%。（不可抗力是指不能预见，不能避免且不能克服的客观情况诸如战争、严重火灾、水灾，台风，地震等人力不可抗拒的因素引起的延误和影响；对于经营状况严重恶化或安排不周等情形，无论严重程度如何，均不理解为不可抗力。）成交供应商如不履约，且在规定供货期内不通知甲方，将每天扣以总价款1%的违约金。

9.3 未经对方同意而单方面终止合同的一方向另一方支付合同总额的20(作为赔偿。

10合同的终止与赔偿

10.1如乙方所供设备质量不符合约定要求或有任何损坏，甲方有权要求乙方更换，由此造成逾期交货按10.2条约定执行。如设备质量问题严重或更换后仍不合格的，甲方有权终止合同，乙方退还甲方已付费用并赔偿因此给予买方造成的全部损失。

10.2乙方在甲方通知进货日超期10日仍然不能到货的，甲方有权认为乙方单方终止合同。乙方除退还甲方已付费用外，应支付合同总金额20% 的违约金并承担由此给甲方造成的全部损失。

10.3   乙方保证其产品完全符合政府当局的相关安全法规、规范要求。乙方应承担因其产品质量问题或制造缺陷（该种质量问题或制造缺陷应系相关部门证实或认定）引起的赔偿费用。

11. 争议的解决

甲、乙双方发生争议时，应通过友好协商解决。如协议不成，应依法向买方所在地的人民法院起诉。

12.  合同附件：无

13.  其他

13.1乙方对其提供发票之合法有效性负责。

13.2   本合同附件、补充合同及补充协议是合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

13.3 本合同采用中文书写。

13.4   本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执两份，经双方代表签字加盖公章后生效。

甲    方	：                                   乙    方	：

法定代表人	：                               法定代表人	：

（签字） （或）                                 （签字）（或）

授权代表	：	       	                          授权代表	：

（签字）                                        （签字）

签字日期	：                                    签字日期	：