南通苏锡通科技产业园区R20037地块房地产开发项目信报箱采购及安装工程

询价文件（三次招标）

采购单位：南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司

代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

二〇二四年三月十四日

目  录

第一章 询价公告

第二章 供应商须知

第三章 项目需求

第四章 合同授予

第五章 履约验收及付款

第六章 质疑提出和处理

第七章 询价响应文件格式

尊敬的供应商：

欢迎参加本采购项目的询价。为保证本次询价项目顺利进行，请在制作询价响应文件之前，仔细阅读本询价文件的各项条款，并按要求制作和递交询价响应文件。谢谢合作！

# 第一章  询价公告

中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下称代理机构）受南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司（以下称采购单位）的委托，对南通苏锡通科技产业园区R20037地块房地产开发项目信报箱采购及安装工程拟用询价方式组织采购。

- 项目名称：南通苏锡通科技产业园区R20037地块房地产开发项目信报箱采购及安装工程

- 最高限价：人民币90元/户 ，共540户

- 项目需求：详见询价文件第三章

- 供应商资格要求

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加询价，一经发现，将视同围标处理。

2、供应商必须具有独立的法人资格，提供有效的营业执照及税务登记证（或者是三证合一的营业执照）。

3、供应商为具有省邮政管理局颁发的《邮政用品用具生产监制证》或投标人为邮政业用品用具生产企业名录下(产品名称：智能信报箱或住宅信报箱)的单位（提供含投标单位的网页截图）；

4、拟派项目负责人为投标企业正式人员，须同时提供①拟派项目负责人与投标企业双方签订的有效劳动合同、②投标企业为其缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中至少一个月的社保缴纳查询证明；

5、法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件。

6、关于资格文件的声明函（格式参见第七章）。

7、供应商须提供参与本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面《无重大违法记录声明函》（格式参见第八章）。

8、招标人或招标代理本项目提交投标文件截止日期后的3小时内，通过“信用中国”网站查询所有投标人的信用记录，被列入执行人名单、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、经营异常名录和严重失信主体名单，将拒绝其继续参与本项目采购活动；查询记录电子截屏作为证据留存，与采购项目其他材料一并归档。

评标委员会审查之后，“信用中国”网站发生的任何变更均不再作为评审依据，投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据

9、本项目不接受任何形式的联合体参加询价会议。

具体资格要求材料详见本询价文件第二章中“资格审查文件”。

五、有关时间、地点等信息

1、询价响应文件接收截止及询价评审开始时间：2024年3月20日09时30分整。

2、询价响应文件提交地址：苏锡通科技产业园江成路1088号8号楼4楼8427会议室。

六、本项目履约保证金为中标价的5%。

七、本工程已流标两次，本次招标为第三次招标，本次招标过程如响应单位不足3家或通过资格审查的响应单位不足3家时，招标人可对通过资格审查的响应单位递交的响应文件直接进行评审，响应报价最低者中标，报价相同时由招标人代表现场抽签确定中标人。若仅有一家响应单位且该单位通过资格审查或通过资格审查的单位仅有一家，经评标委员会讨论后可与该单位进行谈判，根据谈判结果确定是否认定该单位为中标人。

八、联系方式

采 购 人： 南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司

联 系 人： 苏通控股运营管理部

电    话： 19895931915、19895931916

代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地址：南通市恒隆国际B座801

联系人：小顾

联系电话：18912260987

邮    箱：525360572@qq.com

第二章  供应商须知

## 一、采购单位委托代理机构组织开标

1、评审专家确定方式：采购人按规定组建。

二、询价响应报价

1、本项目不接受任何有选择的报价。

2、询价响应报价均以人民币为报价的币种。

3、报价表必须加盖供应商公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额。

## 4、询价响应文件中报价表内容与询价文件中内容明细不一致的，以报价表为准；询价响应文件中涉及大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

5、询价响应报价中应包含：为完成本项目的制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应询价文件要求的所有费用。

## 6、本项目供应商报价高于或等于最高限价作无效询价响应处理。

## 7、除因特殊原因并经买卖双方协商同意，成交供应商不得再要求追加任何费用。

8、一次报定的报价为成交价。成交供应商的成交价在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

9、供应商应详细阅读询价文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按询价文件的要求提供询价响应文件，导致报价无效，按无效询价响应处理。

## 三、询价费用

1、无论询价过程和结果如何，参加询价的供应商自行承担与本次项目询价有关的全部费用。

2、本工程成交单位需缴纳招标代理服务费3000元。

四、询价响应文件的编写及装订

（一）询价响应文件应包括下列内容：

A、资格审查文件：

1、提供供应商的《营业执照》（副本）及《税务登记证》（副本）（提供新版“三证合一”营业执照的除外）原件的复印件（须加盖公章）。

2、提供省邮政管理局颁发的《邮政用品用具生产监制证》或投标人为邮政业用品用具生产企业名录下(产品名称：智能信报箱或住宅信报箱)的单位（提供含投标单位的网页截图）；

3、提供①拟派项目负责人与投标企业双方签订的有效劳动合同、②投标企业为其缴纳的投标截止时间前三个月（不含投标截止时间当月）中至少一个月的社保缴纳查询证明；

4、法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加询价的，必须提供法定代表人签字或盖章的授权委托书、法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件（须加盖供应商单位公章）（格式参见第七章）。

5、关于资格文件的声明函（参见第七章）。

6、无重大违法记录声明（参见第七章）。

以上材料如为复印件均需加盖供应商公章。

##### B、商务报价响应文件（格式参见第七章）

商务报价文件中的报价，①包括本询价文件规定涵盖的所有范围及相应说明的全部内容涉及到的费用。本次询价项目的商务付款方式要求，必须完全响应不得有任何负偏离，且不接受任何意在更改的说明，否则作无效询价响应处理。成交供应商如据此提出疑义，不履行签订合同等下一步工作，采购单位有权没收其全额保证金并取消其成交资格。②本项目报价超出最高限价作无效询价响应处理。

##### 1、询价响应报价总表。

##### 2、询价响应报价明细表。

特别提醒：以上所须提供的材料按询价文件要求装订，密封，递交。

## （二）询价响应文件的编制及装订

1、询价响应文件由：①资格审查文件、②商务报价响应文件共两部分组成。

2、供应商按询价文件要求编写询价响应文件，并牢固装订成册。询价响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。询价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经询价响应文件签署人签字并加盖公章。

3、询价响应文件的 “资格审查文件”、“商务报价响应文件”各自装订成册。特别提示：“商务报价响应文件”必须单独装订和封装，不得出现在“资格审查文件”之中。

## （三）询价响应文件的份数、签署

1、供应商应准备 叁 份完整的询价响应文件，其中正本 壹 份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样，若有差异，概以“正本”为准。

2、询价响应文件分二册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“商务报价响应文件”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“商务报价响应文件”。

3、供应商可将询价响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

4、询价响应文件正本须按询价文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章并加盖单位公章。副本可复印，但须加盖单位公章。

## （四）询价响应文件的密封及标记

## 密封后应标明询价响应文件项目名称、供应商名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。

五、本询价文件由采购单位解释。

1、供应商下载询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在询价文件发布后2个工作日内，以书面形式提出询问或疑问，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本询价文件所有内容，并由此引起的损失供应商自负。供应商不得在响应结束后针对询价文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。

2、供应商应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照询价文件要求提交询价响应文件，或者询价响应文件没有对询价文件做出实质性响应，其响应将被拒绝。

3、采购单位、代理机构可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响询价响应文件编制的，采购单位、代理机构应当在提交询价响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式通知所有接收询价文件的供应商，不足2个工作日的，应当顺延提交询价响应文件截止之日。

4、凡涉及询价文件的补充说明、澄清或修改，均以采购代理机构以书面形式发布的信息为准。

5、供应商由于对询价文件的任何推论和误解以及采购单位、代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由供应商自负。

6、采购单位视情组织答疑会。如有产生答疑且对询价文件内容有修改，采购代理机构将按照本须知有关规定，以补充通知的方式发出。

## 评审原则及方法

本项目采用  最低评标价法  。即指以价格为主要因素确定成交候选人的评标方法。原则即为：在全部满足询价文件实质性要求前提下，本着“公平、公正、诚信”的原则，确定报价最低的为成交供应商。

七、合同的签订与付款

1、成交供应商在成交通知书发出后30日内与采购单位签订合同。

2、工期要求：30日历天内完成信报箱制作及安装，30日历天内完成验收及通邮。

3、付款：取得信报箱邮政验收合格证明后30个工作日内付至合同价的95%，余款于质保期满无异议一次性付清。本项目质保期贰年（自甲方竣工验收合格之日起）。每次付款前，乙方需提供相应金额的增值税专用发票（税率13%或执行国家规定）。

八、供货调整及结算方式

如因采购人实际需求，工程量发生变化，成交人须无条件满足采购人需求，确保工程质量；结算时按采购人确认的实际工程量进行结算，综合单价不变。

十、出现下列情形之一的，作无效询价响应处理

1、未按规定时间、数额、规定形式交纳保证金的；

2、询价响应文件未按规定要求装订、密封、签署、盖章的；

3、询价响应文件资格审查文件部分出现商务报价的内容；

4、不具备询价文件规定的资格要求的；

5、不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的；

6、询价响应报价超出最高限价；

7、询价评审小组可以认定为无效询价响应的其他情况。

## 十一、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合资格条件或者对询价文件作实质响应的供应商不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、因重大变故，采购任务被取消；

4、询价评审小组可以认定为废标的其他情况。

# 项目需求

# 一、项目概况

苏锡通R20037房地产开发项目共计540户，只有户内挂墙的，没有户外，符合邮政行业标准及南通市邮政管理局有关规定。

# 二、交货地点：招标人指定位置。

# 三、交货期或交付使用期：30日历天内完成信报箱制作及安装，30日历天内完成验收及通邮。具体开工时间以招标人或监理单位发出的开工令为准。

四、招标范围：苏锡通R20037房地产开发项目共计540户，只有户内挂墙的，没有户外，符合邮政行业标准及南通市邮政管理局有关规定，货物清单详见附件。

# 五、项目相关要求：

# 1、技术要求：信报箱规格、技术要求必须按国家和省相关工程建设强制性标准（《住宅信报箱建设标准》（DGJ32/TJ94-2010）、《住宅信报箱》（苏J/T47-2013）图集）有关设计规定执行。安装方式为集中式信报箱，应符合邮政行业标准及南通市邮政管理局有关规定，并确保通邮手续的办理。

# 2、材料要求：

# 2.1材料应满足设计图纸、国家及当地规范的要求。材料进场后应经过监理和发包人的验收，未送检的材料应标识“未检”字样，材料送检合格后方可用于工程，若使用在工程中的加工材料发生质量问题或材料不合格，发包人一经查实(无论是否经发包人验收或接收),承包人均应于接获发包人通知后在发包人要求的期限内无偿给予更换，由此导致发包人(包括因此导致窝工、停工、逾期交房等而需赔偿的费用)或第三方损失的，所有赔偿责任均由承包人承担。同时出现不合格材料的，承包人按不合格材料同等金额向发包人支付违约金。

# 2.2小门及四周为304，1.0mm厚不锈钢，隔板及背板为0.8mm厚不锈钢材质;不锈钢板厚度偏差不小于-0.1。

# 2.3对于非结构受力构件，截面不允许有明显凹陷、扭曲、变形、裂纹，端边或断口处不应有分层、夹渣。

# 2.4必须满足设计图纸要求，并根据设计封样进行现场确认。

# 2.5焊条应使用国标焊条，焊接处无夹渣、焊瘤、虚焊等现象。焊接部位应打磨光洁，焊缝质量应符合国家相应标准或规范。

# 2.6对于任何偷工减料行为，零容忍。一经发现，按合同金额的1%/次进行处罚，已施工部无条件返工，造成的直接和间接损失由施工单位承担。同时视情节轻重，有权无条件解除合同。

# 3、样板

# 3.1样板引路的质量保证:做好样板施工技术交底，严格坚持按设计图纸以及施工验收规范和操作规程、招标文件施工工艺施工:做好技术交底，对保证工程质量，减少施工差错，保证施工进度有着重要作用，交底的内容以关键工序和工艺为主，交底方式可用文字交底、样板交底和必要的施工示范交底。

# 3.2施工样板必须体现出:施工工艺、外观效果、使用功能、质量样板、成品保护措施等方面。

# 4、施工工艺及要求

# 4.1所有信报箱安装前，由安装单位对洞口尺寸及安装位置进行交接验收，各分包单位配合。洞口粉刷层必须横平竖直对角线基本正确。栏杆等固定位置采用预埋块时，预埋价块位置必须满足规范要求，确保膨胀螺栓能安装在预埋硷块中。

# 4.2工序交接应复核洞口:标准洞口尺寸大于外框:宽10-15洞口粉刷层必须横平直，对角线基本正确，当洞口尺寸超过上下公差值范围时，由土建单位调整至适用。

# 4.3定位:根据土建提供的书面交底，找准墙厚方向按基准线(点)外框找出位置，并划线做好标记。

# 4.4调试及移交:业主入住前，需全面配合调试，确保正常开启。

# 5、成品保护

# 5.1信报箱型材表面除原厂保护膜外，须采取有效措施进行第二层保护，保护原则:所有型材不得外露，且信报箱框、扇的角部须采取有效措施进行第三层保护。

# 5.2信报箱框及材料在施工现场堆放时，应整齐可靠防止倾倒损伤。

# 5.3施工完毕后，必须做好成品保护后移交甲方。

# 5.4表面必须全程有保护措施覆盖，直至交付验收。

# 6、门锁：每个格口应配置可靠、耐用、开关灵活的暗锁，门锁应采用中高档产品，每户提供两把钥匙。

# 7、质量要求：

# 1）质量必须按照要求进行制作，货到现场需经监理和甲方验收，如发现规格、尺寸、材质等不符合合同要求，一律退场，并作为单方违约处理，承担相应的违约责任。

# 2）施工中必须根据《住宅信报箱工程技术规范》（GB 50631-2010）执行。

# 第四章 合同授予

一、成交供应商在接到代理机构发出送达的《成交通知书》后30日内与采购单位签订采购合同（一式肆份，采购单位、成交供应商各执两份。），所签合同不得对询价文件作实质性修改，由此给采购单位造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离询价文件实质性内容的协议。

二、询价文件、成交供应商的询价响应文件及评审过程中有关书面澄清、承诺等均应作为合同附件，具有同等的法律效力。

三、成交供应商不得采用转包、分包的形式履行合同，否则，采购单位有权终止合同，造成采购单位损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

# 合同条款及格式

甲方(全称)：

乙方(全称)：

鉴于甲方需要，需向乙方采购    。根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，现甲乙双方经协商一致签订本合同。

- 采购内容

| 项目内容 | 数量（户） | 中标报价 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单价（元/户） | 小计（元） |
| 户内信报箱 | 540 |  |  |
| 暂定总价 |  |
| 说明：1、按经甲方确认的现场实收数量结账，损坏数量不计、空箱数量不计。 2、上述单价包括信报箱、空箱及雨棚等所有产品的材料费、人工费、运输到指定地点的装运费用（含装卸力资）、制作、安装（包括箱体基础等）及调试费、相关辅助材料费、损耗、利润、税费、售后服务等所有费用，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件要求的所有费用。 |

二、质保期：两年（自甲方竣工验收合格之日起）

三、交货时间：        。

四、交货地点：甲方指定施工现场

五、履约保证：

履约保证金额：合同价款的5%

履约保证金的形式：现金、银行转账、银行汇票、银行保函（见索即付，见附件3）。

验收合格后，甲方在30个工作日内退回履约保证金。

六、付款：

1、本合同为固定单价合同，合同价为    元/户。

2、取得信报箱邮政验收合格证明后30个工作日内付至合同价的95%，余款于质保期满无异议一次性付清。本项目质保期贰年（自甲方竣工验收合格之日起）。每次付款前，乙方需提供相应金额的增值税专用发票（税率13%或执行国家规定）。

七、合同纠纷处理：本合同执行过程中发生纠纷，由甲方和乙方协商处理。协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

八、合同生效：本合同由甲乙双方盖章后生效。

九、其他：

1、本合同均包含免费装卸及安装，乙方需根据甲方要求将材料卸至指定位置，按照甲方要求或相关行业标准进行安装，并对运输、卸货、安装过程中的安全负责。

十、组成本合同的文件包括：

1、本合同专用条款；

2、招标文件；

3、其他补充协议（若有）。

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。本合同一式陆份，甲方持叁份，乙方持叁份。

| 甲方： 地址： 法定代表人（授权人）： 开户银行： 账号： | 乙方： 地址： 法定代表人（授权人）： 开户银行： 账号： 年 月 日 |
| --- | --- |

合同专用条款

第一条 供货及知识产权

乙方应按招标文件规定及投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

第二条 合同总价款

本合同总价款是货物制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条 质量保证期

1.所提供产品质量保证期从        之日开始计算，质保期      （年/月）。

2.应针对本项目指定专人作为售后联系人，接到使用方通知后1小时内响应，24小时内进行维修。（联系人：      ，联系方式：             ）。

第四条 质量保证期外的技术支持与服务

按甲方招标文件的要求乙方投标文件执行。

第五条 交货和验收

1、乙方应按照本合同规定的时间、地点和方式向甲方交付货物。

2、乙方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 乙方提供的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险和损失，由乙方承担。

3、甲方应当在到货后五日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格等。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后甲方应在验收记录上签字盖章。

第六条 货款支付

按照本合同约定的付款方式支付货款。

第七条 安全责任条款

本合同履约期间乙方交付货物时全程保障安全措施到位，负责卸货安全。如发生安全事件由乙方承担责任。

第八条 违约责任

1、如乙方不能交付货物，甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

2、乙方逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。

4、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

5、乙方未按本合同的规定和服务承诺提供售后服务的，应按合同总价款的_5_%向甲方承担违约责任。甲方有权扣除乙方质保金（若有），并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

第九条 合同的变更和终止

本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十一条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条 合同生效及其他

# 1、本合同自签订之日起生效。

附件1：

### 建设工程廉政责任书

发包人：南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式   份，发包人执  份，承包人执   份，均具有同等法律效力。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法人签章：                                法人签章：

委托代理人：                              委托代理人：

签订日期：

### 附件2：

### 施工安全管理协议书

发包人（简称甲方）：南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司

承包人（简称乙方）：

工   程   名  称：

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制。依法从严治理施工现场，确保施工现场操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行。经甲乙双方协商，一致同意签订本施工现场安全生产协议。本协议为工程合同补充条款，与工程合同具有同等法律效力，双方应认真履行。

一、乙方管理目标

1、杜绝重大安全事故发生，死亡事故为零。

2、重伤事故频率控制为零。

3、施工现场内的安全隐患整改率达到100%。

4、施工现场内不发生火灾事故、治安事件，防范措施达到100%。

5、保证作业人员佩戴防护用品，高空作业、临时电、动火作业等危险作业防护措施达到100%。

6、职工消防、安全生产培训率达到100%，特种设备操作人员和特种作业人员须持有效上岗证上岗达到100%。

7、重大危险源控制率达到100%。

8、施工现场内不发生危险品中毒、食物中毒以及群发性传染病。

9、创建文明安全施工工地。

二、安全生产要求

1、乙方应坚持“安全第一、预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业，在组织施工生产时必须落实安全技术措施，防止事故发生。对本单位的施工人员应登记造册，如实向甲方报告，切实做好入场前的三级安全教育，建立三级安全教育卡，组织消防实操培训。负责班前班后安全教育和工种变换的安全教育，不得录用无身份证的人员和未满十六岁未成年人。

2、乙方应成立施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立、健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系，并按照职责分工抓好落实。

3、乙方必须虚心接受甲方的各项安全隐患排查、安全管理标准及整改规定，建立自身的定期和不定期地安全生产自查排查机制，并且严格贯彻实施，否则造成的罚款等损失均由乙方承担。

4、乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有施工场所的安全，不得存在危及本公司及其他施工方人员的人身安全和健康，并保证施工现场所有人员或附近人员免遭施工现场可能发生的一切危险。否则造成的一切后果由乙方负责。

5、施工现场和施工人员的操作场所，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准做好防护工作，保证施工人员有安全可靠、卫生的工作环境。对不符合安全规定、违章操作的，甲方或监理单位有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所需费用从乙方单位工程款中扣除。

6、对电气焊等特种作业人员应持上岗，并坚持现场检查验收制度，禁止非特种作业人员从事特种作业。

7、凡重要的劳动防护用品，购买必须符合国家标准。如：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、电缆、脚手架扣件等。乙方应给现场施工人员提供必需的和有效的安全用品，由于乙方防护用品不符合要求或安全防护用具不到位，所造成的安全事故均由乙方自行负责。

8、乙方必须指定至少一名合格的且有经验的安全人员负责安全生产检查和防护措施落实，并配合甲方安全管理人员共同抓好安全工作。

9、乙方应严格按照甲方的消防安全管理制度以及施工现场的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查。对甲方或监理单位所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合要求的，甲方或监理单位有权按规定对乙方进行经济处罚。

10、发生事故应立即采取措施，保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告甲方和上级主管部门，组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过” 原则制定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

11、乙方因管理不善以及自身防范措施不力或施工人员责任造成的火灾、交通，人身伤亡等灾害事故。事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担。因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿。

12、设置必要的职工生活设施，并符合卫生、通风、照明等要求。职员的膳食、饮水符合卫生要求，由于乙方管理不到位，所造成安全事故均由乙方自行负责。

13、所进入施工现场的化学品、易燃易爆等危险品，必须经门卫进行登记，仓库储存须有专人负责保管。由于乙方管理不到位，所造成安全事故均由乙方自行负责。

14、施工现场需动用明火时要按照规定严格执行动火审批制度，临时动火时要做到“五有” ：有动火证、有防火责任人、有安全监护人、有足够的消防器材、有可靠的安全措施。因乙方未按规定程序要求操作，所造成安全事故均由乙方自行负责。

15、施工现场临时用电必须由现场专业电工统一接线，其他人员不得私自搭接临时电线，否则发生一切后果由乙方负责。

三、处  罚

乙方应认真接受甲方和监理单位对安全生产、文明施工的监督管理。凡安全隐患问题屡教不改的或整改措施不力的，每项每次对施工单位处于500一50000万元以下的罚款，对施工方负责人及当事人给予经济处罚，处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议； 如因乙方管理责任或操作人员违反操作规范、规程发生人员伤亡事故或建设工地发生火灾事故，对施工单位处2一30万以下罚款，从工程款中扣除，对施工负责人及当事人给予经济处罚，处罚金额也从工程款中扣除，乙方对此无异议。

四、其  他

1、本协议自双方签字盖章起生效。

2、本协议一式  份，发包人执  份，承包人执  份，均具有同等法律效力。

3、本协议有效期自双方签字之日起至施工结束退场完毕时终止。

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

代表签字：                        代表签字：

# 日期：   年  月  日               日期：  年  月  日

### 附件3

履约保函（参考格式）

致：（发包人名称）

鉴于（承包人名称）（以下简称“承包人”）已收到（项目名称）的中标通知书，并拟与你方就 （项目名称） 签订               合同，我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供见索即付的独立担保。

为此，根据承包人的申请，本银行                  （法定地址：        ），

特向你方出具本履约保函，并在此声明:

1、本履约保函为无条件的不可撤销的见索即付的银行保函。

2、本履约保函最高担保金额为人民币          （大写：     ）。

3、如果由于承包人在履行合同过程中的作为或不作为、故意、疏忽或过失、过错等原因，使你方遭受任何损失时，你方即可向本行发出要求支付的书面通知。本行在收到该通知后，在7个工作日内按该书面通知所要求的支付金额和时间进行支付。你方在发出此类通知时无需随附任何证据或证据性材料，也无需说明任何理由。

4、本行特此放弃所有因你方与承包人之间发生争议或相互索赔而享有的任何抗辩权。

5、本行进一步同意，如果合同发生任何情况的修改、修订、补充或者其他变化，本行在履约保函中的责任将不会发生任何变化，合同的签署变化也无需通知本行。

6、担保有效期自本保函生效之日起至你方签发工程接收证书之日止。但尽管前述，本保函担保有效期最迟不超过    年     月      日。

7、本保函自我方法定代表人(或其授权委托代理人)签字或盖章并加盖公章之日起生效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

单位地址：

邮政编码：      电话：         传真：

日期：

保函查询网址:

保函查询办法:

该网址查询及显示结果仅供参考，不构成对保证人具有法律约束力的陈述或承诺，查询及显示结果与本保函原件有任何不一致的，以本保函原件为准。

# 第五章  履约验收及付款

一、履约保证金

1、本项目成交后的履约保证金为合同价的5%。

2、在成交通知书发出签收后30日内，中标人凭“成交通知书”和 “履约保证金”缴纳凭证，与招标人签订合同，超期或未有协商，则视为自动放弃中标资格。

3、中标人在按要求保质保量的维修并在维保期满后，一次性无息退还履约保证金。

4、由于中标人原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，招标人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时招标人亦有权终止合同，中标人还须依法承担相应的赔偿责任。

第六章 质疑提出和处理

一、质疑的提出

1、质疑人必须是直接参加本次询价活动的当事人。

2、下载询价文件的供应商应根据第二章“供应商须知”中第五条第1款的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行询价登记的，不能就响应文件接收截止后的询价过程、成交结果提出质疑；在询价过程中，凡主持人或询价小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。

3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购单位。采购单位不具有法定调查、认定权限。

4、对本次询价有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。

相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。

采购单位不负责搜集相关佐证材料等工作。

二、《质疑函》的受理和回复

1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次询价授权人送达采购单位。

2、对符合提出质疑要求的，采购单位签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。

3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。

4、采购单位负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或询价小组审核，并将审核意见回复质疑人。

必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。

5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购单位以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。

三、质疑处理

1、质疑成立的处理。采购单位终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。

2、质疑不成立的处理。

1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。

2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。

3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。

4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购单位请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。

5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购单位已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。

6）对明显有违事实的、经相关专家或询价小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的采购活动的违约处理，依次类推；视情在港闸南通市崇川区人民政府网、市、省、国家级相关媒体予以披露。

7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。

四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购单位回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购单位有权对其在1至3年内禁入由采购单位组织的采购活动的违约处理。

六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在相关媒体予以披露。并建议相关采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。

七、质疑供应商对采购单位或代理机构的答复不满意或者采购单位或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监督管理部门投诉。

# 第七章  询价响应文件格式

一、资格审查文件相关的格式文件及表格

##### 1、法定代表人身份证明

（法定代表人参加询价，须出示此证明）

南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司：

我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （询价项目名称)项目询价活动，全权代表我公司处理该询价活动的有关事宜。

附：法法定代表人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                  传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时法定代表人将身份证原件带至询价现场备查。

##### 2、授权委托书

南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司：

兹授权               （被授权人的姓名）代表我公司参加     （询价项目名称)项目的询价活动，全权处理一切与该项目询价有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。

被授权人无转委托权。特此委托。

附：被授权人情况：

姓名：         性别：    年龄：      职务：

身份证号码：

手机：                 传真：

单位名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）

年   月   日                 年   月    日

法定代表人本人身份证复印件及被授权人本人身份证复印件

（粘贴此处）

注:参加询价活动时被授权人将身份证原件带至询价现场备查。

##### 3、关于资格文件的声明函

南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的         （询价项目名称)项目的询价活动。本公司所提交的询价响应文件中所有关于资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或被委托授权人（签字或盖章）：

（供应商）公章：

年	 月 	  日

##### 4、无重大违法记录声明

南通苏通科技产业园滨江房地产开发有限公司：

我单位                                       （供应商名称）郑重声明：

参加采购活动前3年内在经营活动中        （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

声明人：（公章）

年	 月 	  日

5、根据资格审查文件要求提供的其它材料

二、商务报价响应文件相关的格式文件及表格

#### 询价响应报价表

| 项目名称 | 报价金额（元/户） |
| --- | --- |
| 大写（人民币）： 小写（￥）： |

供应商：（盖章）

法定代表人或被授权人（签字）：

日期：

备注：

1、本表为格式表，不得自行改动，必须提供。

2、询价响应报价应包含：为完成本项目的制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。如有漏项，视同已包含在其总项目中，即项目履行到项目执行结束的过程中所发生的一切费用及响应询价文件要求的所有费用。

- 询价响应报价明细表

致：（招标人名称）

一、我方已仔细研究了               （项目名称及标段）货物招标文件的全部内容，愿意以以下价格并将按招标文件的规定履行合同责任和义务，实现工程目的。

| 项目内容 | 数量（户） | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单价（元/户） | 小计（元） |
| 总价 |  |
| 注：投标时不得改变本表中数量，否则作无效标处理。 |

二、交货期或交付使用期：    日历天内完成信报箱制作及安装。

四、我方已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

五、我方同意所提交的投标文件在“投标须知前附表”规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受到约束。

六、我方承认投标文件附件是我方投标文件的组成部分。

七、我方的投标保证金，已按招标文件的要求与投标文件一起提交。

八、若我方中标，则我方将按照招标文件要求，向贵方提交履约保证金。

九、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人（签字或印章）或授权代表（签字）：

日期：